ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

- Проект   внесения   изменений     в    генеральный  план Екатериновского  сельского поселения Щербиновского района (далее – Проект), разработан коллективом ООО «Датум Проект» на основании  контракта 0318300018316000189-0173373-01-ГП в 2016 году и в соответствии с техническим заданием на разработку проекта «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Шабельского, Николаевского, Ейскоукрепленского, Екатериновского, Новощербиновского, Щербиновского, Старощербиновского сельских поселений Щербиновского района».

- Приведение карт в соответствие с  Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Раздел 2.1. Планировочная организация территории. Дополнен текстом: «В связи с закрытием игорной зоны перспективное развитие населенных пунктов Екатериновского сельского поселения сохраняется в границах ранее утвержденного генерального плана.»

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Вступивший в силу новый Градостроительный кодекс РФ определил новый подход и приоритеты в градостроительном проектировании, главным принципом которого является территориальное планирование.

Необходимость разработки проекта генерального плана муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района обусловлена целым рядом фундаментальных факторов, таких как: вступление в силу нового Градостроительного кодекса, изменение характера землепользования при многообразии различных форм собственности в современных условиях; предстоящей административной реформой; наметившимся ходом интенсивного градостроительного освоения новых территорий под индивидуальную и курортную застройку; развитие одной из четырех игорных зон РФ.

Генеральные планы села Екатериновка, хутора Любимова, хутора Красный Дар разработаны в составе генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района по заданию департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края на разработку «Схемы территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края» и является градостроительным документом, обеспечивающим социально-экономическую модель развития этих населенных пунктов, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, зон отдыха.

1.2. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации основными задачами генерального плана является разработка положения о территориальном планировании, которое включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Основными задачами проекта генеральных планов населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются:

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы производственных земель, земель энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории населенных пунктов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

- компактное территориальное развитие населенных пунктов на расчетный срок (до 2027 г.);

- организация внешней и внутренней структуры транспортных магистралей;

- освоение новых территорий, прилегающих к населенных пунктам, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания.

Новое жилищное строительство на расчетный срок (до 2027 г.) намечается на свободных территориях в существующих границах населенных пунктов, а также на прирезаемых землях, включенных в проектную границу населенного пункта.

Предусматривается организация общественных центров и подцентров обслуживания в новых жилых районах. Проектируется дальнейшее развитие производственных зон.

Развитие села Екатериновка планируется в северном и восточном направлении.

Развитие населенных пунктов планируется с учетом основных планировочных ограничений и с целью создания условий устойчивого развития населенного пункта в структуре природного комплекса.

Территориальное развитие населенных пунктов решается путем:

- выявления сформировавшегося каркаса населенного пункта – планировочного, транспортного, технического, зеленого;

- проектирования перспективных районов населенных пунктов (жилых, производственных), как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию населенного пункта и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счет освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке с севера и востока;

- определения зон возможной реконструкции существующей застройки, с учетом анализа состояния существующего жилого фонда.

Предложены новые точки размещения перспективных объектов сервисного обслуживания, которые позволят повысить уровень привлекательности населенных пунктов.

Реконструкция существующей планировочной структуры населенных пунктов предусматривает создание на базе существующих улиц четкой системы дифференцированных магистральных улиц общепоселкового значения и жилых улиц, которые соответственно делят территорию населенного пункта на жилые кварталы.

Пропускная способность существующих улиц не соответствует современным требованиям организации движения. Структура улиц на новых территориях проектируется с учетом требований действующих нормативов.

Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов, либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

2.1.1. Проектируемая планировочная организация села Екатериновка

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития населенного пункта на расчётный срок (до 2027 г.) и направление его возможного развития на перспективу за расчётный срок (до 2042 г.).

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенного пункта.

Предложенная генеральным планом архитектурно-планировочная и пространственная структура предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

В связи с закрытием игорной зоны перспективное развитие населенных пунктов Екатериновского сельского поселения сохраняется в границах ранее утвержденного генерального плана.

Село Екатериновка – сложившийся населенный пункт, представляющий собой компактное территориальное планировочное образование, расположенное на территории, ограниченной с юга поймой реки Ея, с севера – автодорогой.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в восточном и северном, до автодороги, направлениях. На свободной территории запроектированы жилая застройка и производственные комплексы.

С автодороги общего значения предусматриваются два въезда в село: в существующий и проектируемый районы населенного пункта. Улица Торговая является главной улицей, объединяющей два района села и их общественные центры.

Генеральным планом сохраняется исторически сложившийся общественный центр села. Общественный центр многофункционален. В его составе административные здания, учреждения культуры, искусства, спорта, магазины, учреждения культурно-бытового обслуживания. Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения, запроектирован новый торгово-бытовой центр, в составе которого магазины, гостиница, комбинат бытового обслуживания

Для проектируемого Восточного жилого района предусматривается строительство общественного центра, в составе которого здание для размещения общественных организаций, культурно-развлекательные, торгово-бытовые учреждения, центр физкультурно-спортивного досуга населения, гостиничный комплекс, рынок.

Поскольку Восточный район села разделен балкой, для удобства обслуживания населения его южной части формируется общественный центр, в составе которого досуговый центр, магазины смешанной торговли.

К общественным центрам примыкают территории парков. Два бульвара соединяют общественные центры Восточного жилого района с проектируемой в южной части зоной отдыха с аквапарком и пляжем.

Для организации зон отдыха на реке, предусматривается расчистка русла реки Ея, профилирование берега, устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде (см. Раздел 2.5.1. «Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории села Екатериновка» п. «Благоустройство водоемов»)

Благоустраиваются и озеленяются балки, расположенные на территории села, в кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов для отдыха населения.

В кварталах проектируемой части села рассредоточены также центры повседневного торгового обслуживания населения, в составе которых магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Система общественных центров магистральными улицами общепоселкового значения для автомобильного и автобусного сообщения и пешеходными связями объединена в единую структуру.

По основным магистральным улицам, объединяющим общественные центры села, определены зоны для общественно-деловой застройки.

Генеральным планом сохраняются существующие здания средней общеобразовательной школы и детского сада, предусматривается строительство двух новых общеобразовательных школ и семи детских садов.

Существующий спортзал расположен в Доме культуры. В комплексе с общеобразовательной школой по улице Красной проектируется спортивно-оздоровительный комплекс. В проектируемом Восточном жилом районе предусматривается строительство центра физкультурно-спортивного досуга. В каждом из жилых районов расположен стадион.

Поскольку существующая больница и поликлиника находятся в ветхом состоянии, генеральным планом предусматривается участок по улице Торговой для строительства новой больницы, а на существующей территории больницы проектируется участковая поликлиника с аптекой и дневным стационаром.

Проектом сохраняется существующая жилая застройка села. Проектируемая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и секционной жилой застройкой, формирующей центральную часть восточного жилого района.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие северной производственной зоны. С учетом необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки проектом максимально сохранены существующие производственные комплексы и запроектированы новые.

Вдоль автодороги, по которой осуществляется связь с другими населенными пунктами, предусматривается строительство объектов дорожного сервиса.

Хутор Любимов – населенный пункт, состоящий из двух небольших жилых образований, расположенных по обе стороны балки Грекова Чубурка и автодороги на производственную зону, которая расположена западнее, за границей населенного пункта.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в западном, восточном и южном направлениях. На свободной территории запроектирована жилая застройка, предусматривается дальнейшее развитие производственной зоны.

Планировочная структура жилых районов представлена сеткой улиц с кварталами, в основном, правильной прямоугольной формы.

Генеральным планом предусматриваются три въезда в хутор с автодороги «Подъезд к хутору Любимов»: существующий и два проектируемых, которые условно делят территорию населенного пункта на три района: Северный, Центральный и Южный.

Северный жилой район включает территорию существующей застройки, а также проектируемые территории, примыкающие к ней с запада, и территории, расположенные севернее въездной улицы.

Центральный жилой район включает проектную территорию между въездной улицей и автодорогой на производственную зону.

Южнее автодороги на производственную зону расположен Южный жилой район.

Существующий въезд в хутор сохраняется как главная въездная улица. Здесь на пересечении ее с главной улицей меридионального направления, которая проходит по центральной части проектируемого жилого массива параллельно автодороге на село Екатериновка, предусматривается строительство общепоселкового общественного центра, являющегося одновременно и общественным центром Северного и Центрального жилых районов.

Проект не предполагает использовать въездную улицу, как прежде, в качестве автодороги на производственную зону. Транспортное движение на производственную зону предусматривается по проектируемой южнее дороге, являющейся одновременно жилой улицей, которая к тому же обеспечит связь населения южной части хутора с местом работы. Согласно требованиям санитарных норм от дороги до жилой застройки предусмотрена санитарно-защитная зона.

Кроме того, на расчетный срок на производственную зону проектируется объездная автодорога по южной части проектируемого участка.

Таким образом, на расчетный срок, по мере освоения территории под застройку жилых районов, исключается движение автомашин на производственную зону через населенный пункт.

Для Южного жилого района с автодороги на с.Екатериновку проектируется третий съезд

Главная улица меридионального направления, проектируемая параллельно автодороге на с.Екатериновку является основной осью, которая связывает Северный, Центральный и Южный жилые районы.

На пересечении въездной улицы в Южный жилой район и главной меридиональной улицы предусматривается второй общественный центр для обслуживания Южного жилого района.

Данное планировочное решение позволяет постепенно, по мере необходимости, по районам застраивать отведенную территорию. Каждый жилой район имеет подъезд с автодороги на с.Екатериновку и обеспечен учреждениями культурно-бытового обслуживания и вместе с тем, объединенные единой системой главных улиц, они гармонично вписываются в общую структуру населенного пункта.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, и с учетом игорной зоны предусматривается дальнейшее развитие многофункционального общепоселкового общественного центра. В его составе запроектированы: здание для размещения общественных организаций, культурно-развлекательный центр, торгово-бытовой центр села и центр повседневного торгово-бытового обслуживания населения. Проектом сохраняется и предусматривается реконструкция здания почты.

В западной части Северного жилого района предусматривается строительство рыночного комплекса и центра повседневного торгового обслуживания населения в составе которого: магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Предусматривается строительство нового здания средней общеобразовательной школы на 700 мест. Существующее здание общеобразовательной школы проектом рекомендуется использовать под детскую школу искусств.

Генеральный план предусматривает увеличение вместимости существующего детского сада. Рядом с существующим зданием детсада проектируется новое здание на 190 мест.

В составе общественного центра Южного жилого района: культурно-развлекательный центр, центр физкультурно-спортивного досуга, торгово-бытовой центр и гостиница.

Рядом с центром физкультурно-спортивного досуга расположена средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся и стадион.

Для удобства обслуживания населения торгово-бытовые центры и центры повседневного торгового обслуживания населения рассредоточены по территории хутора в кварталах проектируемой застройки.

Система общественных центров магистральными улицами общепоселкового значения для автомобильного и автобусного сообщения и пешеходными связями объединена в единую структуру.

По основным магистральным улицам, объединяющим общественные центры хутора, определены зоны для общественно-деловой застройки.

С учетом обеспечения радиуса пешеходной доступности на территории населенного пункта размещены площадки для строительства детских садов.

К общественным центрам примыкают территории парков. Благоустраиваются и озеленяются балки, расположенные на территории хутора. Предусматривается расчистка русел водотоков по балкам, укрепление откосов, устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подходов к воде. В кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов со спортивными и детскими площадками для отдыха населения.

Проектом сохраняется существующий медицинский пункт в Северном жилом районе. Кроме того, предусматривается строительство больницы с поликлиникой и станцией скорой медицинской помощи в Южном жилом районе.

Проектом сохраняется существующая индивидуальная застройка с приусадебными участками. Проектируемая застройка представлена домами различного типа: индивидуальными, малоэтажными, коттеджами.

Жилая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участкам предусмотрена проектом, в основном, в Южном районе, а также, небольшая часть, в западной и северной части Северного жилого района, южной части Центрального района.

Проектом предусматривается застройка коттеджами почти всего Северного жилого района, за исключением его северо-западной части, где проектируется малоэтажная (2-3 эт.) жилая застройка.

Малоэтажная (2-3 эт.) жилая застройка формирует главные улицы Южного и Центрального жилых районов.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие западной производственной зоны. С учетом необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки проектом сохранены существующие производственные комплексы (склад ГСМ, механизированный ток) и запроектированы новые (мельница, гараж с мастерскими, строительная бригада), рекомендованы территории для размещения производственных предприятий III и IV класса вредности, малых производств по переработке сельхозпродукции.

Вдоль автодороги на игорную зону, предусматривается строительство объектов дорожного сервиса.

Хутор Красный Дар – небольшой населенный пункт, в границах которого расположены жилые и производственные территории. Основные производственные объекты: конеферма, СТФ расположены севернее, за границей населенного пункта.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в западном и южном направлениях. На свободной территории запроектирована жилая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания населения.

Планировочная структура хутора представлена сеткой улиц с кварталами в основном прямоугольной формы. В южной части хутора проектируемые кварталы имеют более сложную конфигурацию.

Генеральным планом сохраняется существующий въезд в хутор по переулку Бригадному. В кварталах южной части переулка Бригадного предусматривается размещение нового общественного и торгово-бытового центра хутора. В составе общественного центра: помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека, видеосалон), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания населения входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, приемный пункт КБО, парикмахерская.

Южнее общественного центра размещается парк, который бульваром соединяется с проектируемой зоной отдыха на берегу реки Ея.

Для организации зоны отдыха проектом предусматривается расчистка дна реи Еи и намыв пляжной территории. Для организации движения маломерных судов по реке Ея проектом рекомендуется расчистка русла реки.

Генеральным планом сохраняются существующие магазины по переулку Бригадному. В кварталах южнее предусматривается строительство бани, стадиона, располагается парк, рядом с которым проектируется территория летнего лагеря. Существующий лагерь, поскольку он попадает в санитарно-защитную зону от автодороги, перепрофилируется под кемпинг.

Проектом предусматривается строительство здания начальной школы с детским садом рядом с существующим зданием детсада.

Транспортное движение по населенному пункту по автодороге «Екатериновка-Красный Дар»  исключается, а предусматривается по улице Верхней, являющейся одновременно и жилой улицей. По этой же автодороге осуществляется связь с производственными комплексами, расположенными севернее автодороги. Согласно требованиям санитарных норм от дороги предусмотрена санитарно-защитная зона. Для снижения неблагоприятного воздействия автодороги на существующую застройку, попадающую в зону от дороги, рекомендуется строительство шумозащитного экрана.

На бывшей производственной территории ОАО имени Т.Г.Шевченко запроектирован рыночной комплекс. Рядом, в санитарно-защитной зоне от автодороги, предусматривается стоянка для автомашин и объекты дорожного сервиса. Объекты дорожного сервиса проектируются также восточнее хутора по автодороге «Екатериновка-Красный Дар».

Генеральным планом предусматривается закрытие действующего кладбища для новых захоронений, поскольку в санитарно-защитную зону от кладбища попадает существующая жилая застройка. Под кладбище для новых захоронений необходим отвод территории в соответствии с требованиями санитарных норм.

Жилая застройка хутора представлена существующими и проектируемыми индивидуальными жилыми домами. В западной части хутора предусматриваются территории для развития жилой застройки на перспективу за расчетный срок.

Генеральным планом сохраняются существующие производственные территории конефермы и свинофермы. Предполагается их реконструкция и модернизация.

2.2. Функциональное зонирование

Основным принципом архитектурно-планировочной организации территории населенного пункта является функциональное зонирование.

Функциональное зонирование территории села Екатериновка предусматривает упорядочение функционального зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории. Введено понятие смешанных зон.

По функциональному зонированию территория населенного пункта делится на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилых районах размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Жилая зона села Екатериновка представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, 1 этажной, многоквартирной, малоэтажной этажностью 2 этажа), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. Большая часть застройки села представлена индивидуальными жилыми домами. Многоквартирная застройка представлена 1 этажными 2-4 кв. жилыми домами с приусадебными участками. Имеются дома малоэтажной застройки - два 2 этажных 18 кв. жилых дома.

Жилая зона хутора Любимов представлена территориями существующей застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. Большая часть застройки хутора представлена индивидуальными жилыми домами. Кроме того, генеральным планом предусматривается застройка хутора домами коттеджного типа и малоэтажными 2-3 этажными жилыми домами.

Жилая застройка хутора Красный Дар представлена существующими и проектируемыми жилыми домами.

Проектом предусмотрено поэтапное освоение территорий на расчетный срок (до 2027 г) В пределах существующей жилой зоны определены зоны реконструкции жилой застройки.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

2.2.1.1. Жилая застройка

Жилищное строительство обеспечивает воспроизводство жилищного фонда. Новое строительство объектов жилищной сферы направлено на полное возмещение физического износа и морального снашивания ветхих и устаревших фондов, а также служит основным средством их расширения.

Повышение эффективности воспроизводственного процесса в жилищной сфере является основой решения жилищной проблемы.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

Для проектного постоянного населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период 2007 – 2017 гг. (1 очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 816,78 тыс.м2 или в среднем за год – около 81,68 тыс.м2. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2017 г. может составить – 26,9 м2/чел.

В последующий период 2017 – 2027 гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 368,33 тыс.м2 или в среднем за год –36,83 тыс.кв.м. При этом жилищная обеспеченность к 2027 г. достигнет – 34,3 м2/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2027 г. может увеличиться до 1274,53 тыс.м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2007 – 2027 гг. может составить порядка 1185,11 тыс.кв.м. При этом средняя жилищная обеспеченность на территории поселения к 2027 г. может составить 34,3 м2/человека. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов семьи.

Село Екатериновка

По состоянию на 01.01.2007 г. в селе Екатериновка проживало 2713 человек. Общая площадь существующего жилищного фонда в административных границах по состоянию на 01.01.2007 г. составляла 75040,00 м2.

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом составляла 75040/2713=27,66 м2 на человека.

Ветхий жилищный фонд села Екатериновка составляет 42 дома или 1770,00 м2.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в ветхих домовладениях.

На основании раздела 6 Краснодарской «Краевой программы «Жилище» на 2005-2010 годы» нормативная обеспеченность населения жилыми помещениями на 2010 год в расчете на 1 человека составит 21,7 м2.

Средний показатель прироста площади жилого фонда в расчете на 1 человека составит:

(21,7-18,0)/5=0,74 м2/год

Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчете на 1 человека составит:

На 1 очередь строительства (2017 год)

21,7+0,74*7=26,88 м2 общей площади

На расчетный срок (2027 год)

21,7+0,74*17=34,28 м2 общей площади

На долгосрочную перспективу (2042 год)

21,7+0,74*32=45,38 м2 общей площади

На первую очередь строительства (10 лет) перспективная численность населения села составит 20900 человек, а прирастающее население 18187 человек. Так как обеспеченность жилищным фондом существующего населения в настоящее время высока, на 1 очередь строительства планируется обеспечение жилищным фондом только прирастающего населения. Следовательно, на 1 очередь строительства новый жилищный фонд потребуется в количестве:

18187 х 26,88 = 488866,56 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в селе к 2017 году составит:

488866,56+ 75040,00 = 563906,56 м2 общей площади.

Расчетная численность населения села на срок действия генерального плана (2027 год) составит 23000 человек.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено обеспечение жилищным фондом на расчетный срок до 2027 года прирастающего населения общей численностью 20287 человек. Кроме того предполагается расселить население ветхого жилищного фонда, которое составляет 126 человек.

Убыль жилищного фонда на расчетный срок составит 1770,00 м2 общей площади.

Сохраняемый существующий жилищный фонд на расчетный срок составит:

75040,00 – 1770,00 = 73270,00 м2 общей площади.

На расчетный срок 2027 год нового жилищного фонда потребуется:

– для прирастающего населения:

20287 х 34,28 = 695438,36 м2 общей площади;

– для населения ветхого жилого фонда:

126 х 34,28 = 4319,28 м2 общей площади;

– для улучшения жилищных условий существующего населения (увеличения обеспеченности жилищным фондом до нормативного)

(2713 – 126) х (34,28 – 27,66) = 2587 х 6,62 = 17125,94 м2 общей площади.

Всего на расчетный срок нового жилищного фонда потребуется в количестве:

695438,36 + 4319,28 + 17125,94 = 716883,58 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в селе к 2022 году составит:

73270,00 + 716883,58 = 790153,58 м2 общей площади.

На долгосрочную перспективу (2042 год) население составит 3000 человек.

Общее количество жилищного фонда на перспективу 2042 года составит:

26500 х 45,38 = 1202570,00 м2 общей площади.

В том числе новое жилищное строительство составит:

1202570,00 – 73270,00 = 1275840,00 м2 общей площади.

Хутор Любимов

По состоянию на 01.01.2007 г. в хуторе Любимов проживало 540 человек. Общая площадь существующего жилищного фонда в административных границах по состоянию на 01.01.2007 г. составляла 11723,4 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 21,71 м2 на человека.

На основании раздела 6 Краснодарской «Краевой программы «Жилище» на 2005-2010 годы» нормативная обеспеченность населения жилыми помещениями на 2010 год в расчете на 1 человека составит 21,7 м2.

Средний показатель прироста площади жилого фонда в расчете на 1 человека составит:

(21,7-18,0)/5=0,74 м2/год

Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчете на 1 человека составит:

На 1 очередь строительства (2017 год)

21,7+0,74*7=26,88 м2 общей площади

На расчетный срок (2027 год)

21,7+0,74*17=34,28 м2 общей площади

На долгосрочную перспективу (2042 год)

21,7+0,74*32=45,38 м2 общей площади

На первую очередь строительства (10 лет) перспективная численность населения хутора составит 12580 человек, а прирастающее население 12040 человек. Следовательно, на 1 очередь строительства новый жилищный фонд потребуется в количестве:

– для прирастающего населения 12040 х 26,88 = 323635,20 м2 общей площади;

– для улучшения жилищных условий существующего населения (увеличения обеспеченности жилищным фондом до нормативного)

540 х (26,88 - 21,71) = 2791,80 м2 общей площади.

Всего на 1 очередь строительства потребуется нового жилищного фонда:

323635,20 + 2791,80 = 326427,00 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в хуторе к 2017 году составит:

11723,40 + 326427,00 = 338150,40 м2 общей площади.

Расчетная численность населения хутора на срок действия генерального плана (2027 год) составит 13900 человек.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено обеспечение жилищным фондом на расчетный срок до 2027 года прирастающего населения общей численностью 13360 человек.

На расчетный срок 2027 год нового жилищного фонда потребуется:

– для прирастающего населения:

13360 х 34,28 = 457980,80 м2 общей площади;

– для улучшения жилищных условий существующего населения (увеличения обеспеченности жилищным фондом до нормативного)

540 х (34,28 – 21,71) = 6787,80 м2 общей площади.

Всего на расчетный срок нового жилищного фонда потребуется в количестве:

457980,80 + 6787,80 = 464768,60 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в хуторе к 2027 году составит:

11723,40 + 464768,60 = 476492,00 м2 общей площади.

На долгосрочную перспективу (2042 год) население составит 16100 человек.

Общее количество жилищного фонда на перспективу 2042 года составит:

16100 х 45,38 = 730618,00 м2 общей площади.

В том числе новое жилищное строительство составит:

730618,00 – 11723,40 = 718894,60 м2 общей площади.

Хутор Красный Дар

По состоянию на 01.01.2007 г. в хуторе Красный дар проживало 204 человека. Общая площадь существующего жилищного фонда в административных границах по состоянию на 01.01.2007 г. составляла 4428,84 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 21,71 м2 на человека.

На основании раздела 6 Краснодарской «Краевой программы «Жилище» на 2005-2010 годы» нормативная обеспеченность населения жилыми помещениями на 2010 год в расчете на 1 человека составит 21,7 м2.

Средний показатель прироста площади жилого фонда в расчете на 1 человека составит:

(21,7-18,0)/5=0,74 м2/год

Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчете на 1 человека составит:

На 1 очередь строительства (2017 год)

21,7+0,74*7=26,88 м2 общей площади

На расчетный срок (2027 год)

21,7+0,74*17=34,28 м2 общей площади

На долгосрочную перспективу (2042 год)

21,7+0,74*32=45,38 м2 общей площади

На первую очередь строительства (10 лет) перспективная численность населения хутора составит 220 человек, а прирастающее население 16 человек. Следовательно, на 1 очередь строительства новый жилищный фонд потребуется в количестве:

– для прирастающего населения 16 х 26,88 = 430,08 м2 общей площади;

– для улучшения жилищных условий существующего населения (увеличения обеспеченности жилищным фондом до нормативного)

204 х (26,88 - 21,71) = 1054,68 м2 общей площади.

Всего на 1 очередь строительства потребуется нового жилищного фонда:

430,08 + 1054,68 = 1484,76 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в хуторе к 2017 году составит:

4428,84 + 1484,76 = 5913,06 м2 общей площади.

Расчетная численность населения хутора на срок действия генерального плана (2027 год) составит 230 человек.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено обеспечение жилищным фондом на расчетный срок до 2027 года прирастающего населения общей численностью 26 человек.

На расчетный срок 2027 год нового жилищного фонда потребуется:

– для прирастающего населения:

26 х 34,28 = 891,28 м2 общей площади;

– для улучшения жилищных условий существующего населения (увеличения обеспеченности жилищным фондом до нормативного)

204 х (34,28 – 21,71) = 2564,28 м2 общей площади.

Всего на расчетный срок нового жилищного фонда потребуется в количестве:

891,28 + 2564,28 = 3455,56 м2 общей площади.

Суммарное количество жилищного фонда в хуторе к 2027 году составит:

4428,84 + 3455,56 = 7884,40 м2 общей площади.

На долгосрочную перспективу (2042 год) население составит 260 человек.

Общее количество жилищного фонда на перспективу 2042 года составит:

260 х 45,38 = 11798,80 м2 общей площади.

В том числе новое жилищное строительство составит:

11798,80 – 4428,84 = 7369,96 м2 общей площади.

2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, общепоселковый центр, общественные центры жилых районов и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов культурно-бытового обслуживания.

Общепоселковые центры формируются в центральной части проектируемой территории. Здесь предусматривается строительство объектов торговли и культурно-бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей кварталов, удаленных от центра, предусматривается организация центров повседневного торгово-бытового обслуживания населения. Кроме того, объекты торгово-бытового назначения запроектированы по набережной.

Для удобства обслуживания населения в кварталах секционной и индивидуальной жилой застройки по основным улицам предусматриваются жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

2.2.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения, в состав которого входит несколько населенных пунктов, в условиях поселения отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в сельской местности обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и поселка, II ступень обслуживания – в центрах сельских поселений. Объекты III ступени  системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в районном центре – станице Старощербиновской и в административном центре Екатериновского сельского поселения Щербиновского района – с.Екатериновка.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные спортплощадки, столовые, приемные пункты КБО, бани и т.д.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раз в месяц) размещаются в центре муниципального образования Щербиновский район – ст.Старощербиновской.

Это третья ступень обслуживания, включающая такие объекты, как ярмарки, специализированные магазины, рынки, выставки, многопрофильные больницы и др. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не обеспечит полностью потребности населения. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Село Екатериновка.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральным планом сохраняется исторически сложившийся общественный центр села. Для проектируемой части села предусматривается общественный центр Восточного жилого района с полным набором учреждений культурно-бытового обслуживания и для его южной части, отделенной балкой, - общественный центр в составе досугового центра и магазинов смешанной торговли.

Административная зона общественного центра села представлена существующим зданием администрации муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района по переулку Советов, административным зданием ОАО имени Т.Г.Шевченко по переулку Фрунзе и зданием для размещения организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи по улице Калинина. В Восточном жилом районе проектируется здание для размещения общественных организаций.

Торгово-бытовая зона общественного центра сформировалась по улице Торговой.  Представлена существующими зданиями районного торгового дома, различных магазинов, столовой. Запроектирован новый торгово-бытовой центр села, в составе которого магазины, гостиница, комбинат бытового обслуживания. Предусматривается строительство рынка на пересечении улицы Мира и переулка Лермонтова.

В Восточном жилом районе учреждения торговли и быта представлены проектируемыми зданиями торгово-бытового центра, магазинов смешанной торговли, столовой, рыночного комплекса. В состав общественного центра входит гостиничный комплекс.

Для удобства обслуживания населения в проектируемых кварталах рассредоточены центры повседневного торгового обслуживания населения, представленные магазинами продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Учреждения культуры представлены существующим Домом культуры на 600 мест и проектируемыми в Восточном жилом районе кинотеатром, культурно-развлекательным центром и досуговым центром.

Объекты физкультуры и спорта представлены стадионами, центром физкультурно-спортивного досуга населения и спортивно-оздоровительным комплексом со спортивными залами и бассейнами.

По пер.Лермонтова проектируется баня на 40 мест с прачечной. Для обслуживания Восточного жилого района генеральным планом запроектирован банно-оздоровительный комплекс на 86 мест с прачечной.

Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

Проектом предусматривается строительство двух общеобразовательных школ.

Детские дошкольные учреждения размещаются в жилых кварталах с учетом нормативного радиуса пешеходной доступности. Генеральным планом предусматривается строительство семи детских садов.

Генеральным планом размещается больница со станцией скорой помощи. Существующая больница перепрофилируется под поликлинику с аптекой и дневным стационаром.

Хутор Любимов.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Многофункциональный общественный центр формируется восточнее квартала с существующими объектами культбыта в Северном жилом районе. Располагаясь по въездной улице, которая разграничивает Северный и Центральный районы, общественный центр является не только общепоселковым, но и обслуживает население этих районов.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, предусматривается их модернизация, реконструкция, дальнейшее развитие общепоселкового общественного центра.

Проектом сохраняется и предусматривается реконструкция здания почты. В составе проектируемого общественного центра: здание для размещения общественных организаций, культурно-развлекательный центр, торгово-бытовой центр хутора и центр повседневного торгово-бытового обслуживания населения.

В западной части Северного жилого района предусматривается строительство рыночного комплекса и центра повседневного торгового обслуживания населения в составе: магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Для обслуживания населения Южного жилого района проектируется общественный центр, в составе которого: культурно-развлекательный центр, центр физкультурно-спортивного досуга, торгово-бытовой центр и гостиница с бизнес-центром, тренажерным залом и рестораном.

Для удобства обслуживания населения торгово-бытовые центры и центры повседневного торгового обслуживания населения рассредоточены по территории хутора в кварталах по основным транспортно-пешеходным улицам.

Учреждения культуры представлены двумя проектируемыми культурно-развлекательными центрами в Северном и Южном жилых районах.

Объекты физкультуры и спорта представлены центром физкультурно-спортивного досуга и стадионом, спортплощадкой и спортивными залами школ.

Проектом предусматривается строительство двух средних общеобразовательных школ: на 700 мест рядом с существующей школой и на 1500 учащихся в Южном жилом районе.

Существующее здание общеобразовательной школы рекомендуется использовать под детскую школу искусств.

Генеральный план предусматривает увеличение вместимости существующего детского сада. Рядом с существующим зданием детсада на 45 мест проектируется новое здание на 190 мест.

С учетом обеспечения необходимой потребности и радиуса пешеходной доступности на территории населенного пункта размещены площадки для строительства трех детских садов на 270 мест и одного детского сада на 190 мест.

Проектом сохраняется существующий медицинский пункт в Северном жилом районе. В Южном жилом районе предусматривается строительство больницы на 180 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену и станцией скорой медицинской помощи.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства представлены гостиницей в составе общественного центра Южного жилого района и двумя банно-оздоровительными комплексами на 45 мест с прачечной и химчисткой, проектируемыми в Западном и Южном районах.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в хуторе Красный Дар не обеспечит полностью потребности населения.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, предусматривается их модернизация, реконструкция, проектируется строительство нового общепоселкового общественного и торгово-бытового центра.

В составе проектируемого общественного центра: помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека, видеосалон), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания населения входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, приемный пункт КБО, парикмахерская.

Генеральным планом сохраняются здания существующих магазинов. Предусматривается строительство бани.

Существующий лагерь отдыха перепрофилируется под кемпинг. В юго-западной части хутора предусматривается новая территория для размещения летнего лагеря.

Рядом с существующим зданием детсада проектируется здание начальной школы с детским садом. Ввиду близкого расположения хутора к административному центру поселения селу Екатериновка дальнейшее обучение после начальной школы предусматривается в средней общеобразовательной школе села Екатериновка.

Объекты физкультуры и спорта представлены проектируемым стадионом.

Медицинское обслуживание населения хутора предусматривается в больнице и поликлинике в селе Екатериновка.

Хутор Красный Дар.

Предусматривается размещение нового общественного и торгово-бытового центра хутора. В составе общественного центра: помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека, видеосалон), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания населения входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, приемный пункт КБО, парикмахерская.

Сохраняются существующие магазины, предусматривается строительство бани, здания начальной школы с детским садом. Ввиду близкого расположения села Екатериновка дальнейшее обучение детей предусматривается в средних общеобразовательных школах Екатериновки.

Из спортивных объектов проектируется стадион.

Предусматривается строительство летнего лагеря. Существующий лагерь перепрофилируется под кемпинг.

По автодороге на село Елизаветовка запроектированы объекты дорожного сервиса.

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет потребности школ произведен в соответствии с демографией из расчета 100 % охвата детей неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

2.2.3. Зона производственно-коммунального назначения

Генеральным планом учтены территории существующих предприятий, намечено дальнейшее развитие производственной зоны.

На территориях производственных зон размещаются производственные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности, специфика производства.

Генеральным планом села Екатериновка намечено размещение производственной и коммунально-складской зоны в северной части проектируемой территории. Эта зона имеет территориальный резерв для размещения предприятий.

Здесь размещаются существующие и проектируемые предприятия. Предусматриваются площадки для размещения МТФ-2, СТФ-2, которые генеральным планом предлагаются к выносу с прилегающей к застройке территории, так как от них не выдержан санитарный разрыв до жилой застройки. Существующие территории МТФ-2 и СТФ-2 предлагаются к перепрофилированию под предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции с санитарно-защитной зоной до 100 м. Также здесь предусматриваются резервные территории для создания новых предприятий.

На расчетный срок (20 лет) население села Екатериновка составит 23000 человек. Кроме того, ввиду близкого расположения хутора Красный Дар с расчетным населением 230 человек к центральной усадьбе – селу Екатериновка, предусматривается обслуживание хутора пожарным депо, располагаемым в Екатериновке. Согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 требуемое количество пожарных депо – 2 шт. по 6 пожарных автомобилей в каждом. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница (или автоподъемник) – 1 единица, автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Размещение проектируемого пожарного депо на 6 автомобилей генеральным планом предусматривается в северной проектируемой промзоне. Проектом сохраняется существующее пожарное депо, предполагается его расширение до 6 автомобилей. Увеличение количества автомобилей в пожарных депо до 6 нормативных предлагается по мере освоения территорий и увеличения населения.

Генеральным планом хутора Любимов намечено развитие производственной и коммунально-складской зоны в западной части проектируемой территории. Здесь размещаются существующие и проектируемые предприятия.

Генеральным планом сохраняются мельница, склад ГСМ. С учетом необходимого санитарно-защитного разрыва от производственных объектов до жилой застройки размещены площадки для малых производств по переработке сельхозпродукции, производственных объектов III, IV класса вредности и другие производственные территории.

На расчетный срок (20 лет) население хутора Любимов составит 13900 человек. Согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 6 единиц. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница (или автоподъемник) – 1 единица, автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Генеральным планом предлагается размещение проектируемого пожарного депо на 6 автомобилей в западной проектируемой промзоне на территории гаража. Увеличение количества автомобилей до 6 нормативных предлагается по мере освоения территорий и увеличения населения.

Генеральным планом хутора Красный Дар сохраняются существующие производственные комплексы: конеферма, свиноферма, расположенные севернее территории хутора.

На существующей территории ОАО имени Т.Г.Шевченко запроектировано строительство рыночного комплекса со стоянкой, объекты дорожного сервиса.

На расчетный срок (20 лет) население хутора Красный Дар составит 230 человек. Согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы.

Хутор Красный Дар расположен всего в 2 километрах от административного центра поселения – села Екатериновка, в котором генеральным планом села Екатериновка предусмотрены 2 пожарных депо. Поэтому проектом не предполагается строительство пожарного депо в хуторе Красный Дар. Обслуживание хутора предусматривается пожарным депо села Екатериновка.

Все промышленные и коммунально-складские территории имеют связь с внешними автодорогами.

2.2.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

На расчетный срок водоснабжение населенных пунктов предусматривается от вновь проектируемого Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского края.

- канализация (очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений);

Институтом ОАО «Водоканалпроект» г.Ростов-на-Дону в 2007г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» разработана схема канализации для всего района.

Согласно схеме канализации для села Екатериновка и для хутора Красный Дар предусматривается строительство очистных сооружений мощностью 7000м3/сут со сбросом очищенных вод в реку Ея.

Все хозбытовые стоки хутора Любимов перекачиваются головной насосной станцией на единые очистные сооружения в районе Особой игорной зоны с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в Таганрогский залив.

- газоснабжение (газопроводы высокого давления, ГТРС, ГРС, ГРП и санитарно-защитные зоны от них);

Источником газоснабжения села Екатериновка, хутора Любимов, хутора Красный Дар согласно техническим соображениям ООО «Газпром трансгаз Кубань» будет существующая ГРС «Николаевка».

- электроснабжение (коридоры воздушных линий электропередач 330, 220 кВт, 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП и ТП, санитарные зоны от них);

Источником электроснабжения проектируемых объектов является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская» с трансформатором 4000кВА и проектируемая подстанция 220/110/35/10кВ «Игорная зона».

- теплоснабжение (котельные, ЦТП и санзоны от них);

Теплоснабжение объектов проектируемых генеральных планов на расчетный срок предусматривается от существующих и проектируемых котельных, автономных источников и систем поквартирного теплоснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры

Представлена сетевой структурой автомобильного транспорта (улицы, дороги, площади, искусственные сооружения, автостанции, гаражные парки).

Севернее села Екатериновка проходит автодорога, связывающая Екатериновку с селом Ейское Укрепление, районным центром - ст.Старощербиновской и другими населенными пунктами, расположенными западнее. Автододорога IV технической категории «Подъезд к хутору Любимов» связывает село Екатериновка с хутором Любимов, расположенным севернее. С востока от Екатериновки отходит автодорога «Екатериновка-Красный Дар» IV технической категории, связывающая село с хутором Красный Дар и населенными пунктами Ростовской области, расположенными восточнее.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

Принимая во внимание, что в сельской местности для передвижения по населенному пункту жителями широко используется велосипед, рядом с общественными зданиями необходимо предусматривать места для парковки велосипедов.

Для жителей секционной застройки предусматриваются подземные гаражи для индивидуального автотранспорта.

Для вывода транзитного автотранспорта за пределы населенных пунктов генеральным планом предусматривается строительство объездных автодорог.

2.2.5. Рекреационная зона

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Разрешенные виды использования рекреационной зоны:

- лесопарки;

- спортивные и игровые площадки;

- велосипедные и беговые дорожки и т.д.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- открытые стоянки для временного хранения транспортных средств;

- вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы);

- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;

- кафе, бары, закусочные, другие учреждения общественного питания;

- места для пикников;

- общественные туалеты.

Рекреационная зона населенных пунктов представлена системой парков, бульваров, скверов, зоной отдыха.

2.2.6. Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся территории кладбищ, свалок бытовых отходов, полигоны промышленных отходов.

Существующие кладбища села Екатериновка, хутора Любимов и хутора Красный Дар закрываются для новых захоронений. Необходимо определить площадки под кладбища для новых захоронений.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Щербиновском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО.

На территории Екатериновского сельского поселения на территории существующей свалки ТБО, расположенной к западу от села Екатериновка предусматривается пункт приема и сортировки твердых бытовых отходов.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Щербиновском районе генеральным планом сохраняется размещение существующей свалки ТБО с учетом СЗЗ до жилой застройки.

2.2.7. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий входят зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены все типы зон ограничения использования:

- зона регулирования застройки;

- водоохранная зона;

- зона охраны объектов культурного наследия;

- зона охраны источников питьевого водоснабжения.

На территории села Екатериновка расположены четыре объекта культурного наследия (история и монументальное искусство). Два объекта включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Кроме того, на территории села Екатериновка и хутора Красный Дар также и на прилегающей к населенным пунктам территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы, некоторые - задернованы.

В соответствии с законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации(от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена – 50 метров, ширина водоохраной зоны от реки Ея, которая протекает южнее села Екатериновка – 200 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-бытового водоснабжения представлены зонами 15 водозаборных скважин. Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю в Екатериновском сельском поселении осуществляют добычу пресных подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения два водопользователя, имеющих на балансе 15 водозаборных скважин. Скважины расположены на производственных территориях поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

2.2.8. Зоны сельскохозяйственного назначения

В пределах предлагаемой границы населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, овощными севооборотами.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом из других категорий в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Первая очередь строительства

На первую очередь строительства ориентировочно намечены объемы жилищного строительства для расселения обслуживающего персонала зоны игорного бизнеса 1001.27 га в селе Екатериновка и хуторе Любимов.

2.4. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Инвестиционная деятельность в России регулируется системой законов и нормативных актов. В качестве таких законов выступают Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ, законы о собственности, недрах, основах земельного и лесного законодательства, законы о предприятиях и предпринимательской деятельности, об акционерных обществах, банках, законоположения о налогообложении внешнеэкономической деятельности, таможенном контроле, об арендных отношениях и страховании, Закон об инвестиционной деятельности и др.

Кардинальные преобразования российской экономики, связанные с переходом на рыночные условия хозяйствования, затронули все сферы хозяйственной жизни страны, оказали и продолжают оказывать неоднозначное воздействие на развитие народного хозяйства.

Преодоление экономического спада и создание объективных предпосылок устойчивого подъема экономики невозможно без реального инвестирования, обновления основного капитала, реструктуризации всей финансово-инвестиционной активности.

Инвестирование – долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в будущем, превышающей общую начальную величину инвестиций.

Субъектами инвестиционной деятельности в основном являются юридические лица. Согласно Гражданскому кодексу РФ к юридическим лицам относятся: хозяйственные товарищества и общества; акционерные общества; производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия; некоммерческие организации.

Исходя из формы собственности инвесторов, различают частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции.

Инвестиции характеризуются потенциальной выгодой и риском. В соответствии с этим все российские регионы рассматриваются в плоскости потенциал-риск. В свою очередь, инвестиционный потенциал и риск - это агрегированное представление целой совокупности факторов.

Для определения инвестиционного потенциала населенного пункта необходимо учесть основные макроэкономические, социально-демографические и другие характеристики региона. Были выделены восемь основных факторов, точнее, частных потенциалов:

- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);

- трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);

- производственный (результаты деятельности в основных сферах хозяйства региона);

- инновационный (уровень развития НИОКР и их финансирования, внедрение достижений научно-технического прогресса в регионе);

- институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

- инфраструктурный (транспортно-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);

- финансовый (объем бюджетных доходов, прибыльность предприятий и доходы населения региона);

- потребительский (совокупная покупательная способность населения региона).

Однако перечисленные виды потенциала носят обобщенный характер. Каждый из них рассчитывается как взвешенная сумма ряда статистических показателей (всего в результате корреляционно-регрессионного анализа было выделено около сотни наиболее важных первичных показателей). Общий инвестиционный потенциал региона в свою очередь определялся как взвешенная сумма частных потенциалов.

Величина инвестиционного риска отражает вероятность потери инвестиций и дохода от них. За единицу принимается среднероссийский уровень риска. Расчет риска осуществляется аналогично расчету инвестиционного потенциала. В качестве основных составляющих рассматриваются следующие виды риска:

- экономический (тенденции в экономическом развитии региона);

- финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и состояние финансов предприятий);

- политический (поляризация политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, легитимность местной власти, интенсивность несанкционированных акций протеста);

- социальный (уровень социальной напряженности);

- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное);

- криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности);

- законодательный риск (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства, налоговые льготы).

В качестве объектов инвестиционной деятельности могут выступать вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, а также оборотные средства во всех отраслях народного хозяйства.

Перспективными для инвестиционных вложений являются инвестиционные проекты, использующие инвестиционный потенциал Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

2.5.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории села Екатериновка

Инженерная подготовка территории с.Екатериновка на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от размыва, подтопления и затопления, понижение уровня грунтовых вод, борьба с оврагообразованием, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО «Кубаньградостройпроект», выполненном в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- просадка грунтов,

- повышенная агрессия грунтовых вод по отношению к бетонам и железобетонным конструкциям;

- заиление балок, дна реки;

- ветровая эрозия почв;

- дефляция, пыльные бури;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

В соответствии с приложением Б СП 11-105-97 часть 1 изученная площадь характеризуется условиями средней сложности II категории.

Фоновая сейсмичность территории села согласно карте ОСР-97(А) СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов.

На всей территории станицы предполагается II категория грунтов по сейсмическим свойствам, следовательно, итоговая сейсмичность составит 6 баллов.

Локально в пойме реки Ея возможна III категория грунтов по сейсмическим свойствам, а итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана села Екатериновка, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, просадочность грунтов, повышенная агрессия подземных вод к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах «Схема вертикальной планировки территории» и «Схема инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-7, ГП-8 в М 1:5000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Территория села Екатериновка в существующих границах в настоящее время застроена. Проектом предусматривается развитие села в северном и восточном направлениях на свободной от застройки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена для проектируемых и существующих улиц в границах проектируемого генерального плана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока села в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог. Естественные уклоны улиц в основном удовлетворяют нормативным значениям, поэтому проект выполнен с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой их для создания минимальных уклонов.

На застроенной территории, по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц, на которых уклоны менее нормативных необходимо принять пилообразный профиль с выводом поверхностных стоков из пониженных мест в придорожные кюветы.

В центральной части села, в пониженных местах при пилообразном профиле, необходимо устройство дождеприемников с дальнейшим выводом поверхностных стоков в ливневый коллектор.

При недостаточных продольных уклонах проезжей части улиц рекомендуется увеличить поперечный уклон дороги на 1%, обочин на 2%.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна села.

Существующий рельеф территории, выделенной для разработки генплана, носит спокойный характер.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории села Екатериновка предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном открытой сети водостоков и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части села и на участках с уклонами меньше нормативных.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов и каналов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину и уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим их сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Места их расположения и мощности уточняются на стадии согласования рабочих проектов.

Согласно генеральному плану на территории с.Екатериновка выделены пять водосборных бассейнов.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр.4-9 и справочнику Карагодина, Молокова  «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана составляет 9779 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков является река Ея с обводненными балками и ложбинами стока. После очистки и отстоя водостоки отводятся по рельефу в сторону р.Ея.

На стадии разработки генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в станичную водосточную сеть.

В границах генерального плана водосточная сеть закрытого типа предусматривается в центральной части села и на территориях с незначительными уклонами.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения «Свирь» производительностью до 500 л/сек. для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс.чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы, мощность очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, балок, расчистка дна, устройство обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории села Екатериновка в границах проектируемого генерального плана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог, прокладка трасс коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории села Екатериновка от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, балок и т.д., подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, балок, с защитой от подтопления территории села с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана села Екатериновка в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, у реки наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Территория села Екатериновка пересечена обводненными балками.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Сухие балки слабо выражены, имеют пологие склоны, их эрозионная деятельность носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва. Проектом предложена засыпка грунтом пологих балок.

Также проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов, днища реки и балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки и балок;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

пойменных территорий

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В селе Екатериновка к таким площадям отнесены территории пойменной террасы реки Ея с обводненными балками и ложбины стоков, впадающих в нее.

Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах и пойме, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Местное направление потока подземных вод на территории изысканий происходит к руслу р.Ея, притоку и балкам. Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через пруды-отстойники в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков. Ширина затопления в среднем составляет 30-80м от русла реки и ложбин.

Заболачивание наблюдается в балках и прибрежной части реки.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны русла, заиление дна вследствие устройства дамб для проездов через реку и обводненные балки, кальматации родников, вследствие заиления, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом, кроме вышеперечисленных, предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русел балок и реки Ея, создание уклонов русел реки и балок, расчистка существующих водопропускных труб или, в случае необходимости, их замена.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция, на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на берегоукрепление и благоустройство реки Ея и обводненных балок, а именно:

- регулирование и расчистка русел реки и водотоков по прилегающим балкам;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- обвалование прибрежной части с укреплением откосов плитами, каменной наброской, одерновкой и посевом трав;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации при застройке новых жилых кварталов вывоз грунта рекомендуется направить на прибрежные территории для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, на пониженные участки села для планирования территории согласно генеральному плану для улучшения санитарно-гигиенических условий и повышения уровня благоустройства села в прибрежной части.

Вдоль берега реки Ея предусмотрено устройство прогулочной аллеи с видовыми площадками, устройство подпорной стенки паркового типа, строительство причала для маломерных судов.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории села в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Поймы реки Ея и балок рекомендуется укрепить посадкой влаголюбивых растений.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Территория в границах проектируемого генерального плана частично застроена. Новые жилые районы запроектированы на территории свободной от застройки.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А) СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На всей территории села предполагается II категория грунтов по сейсмическим свойствам, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территория села Екатериновка по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II категории инженерно-геологических условий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех видов и железобетонным конструкциям).

На территории села Екатериновка необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории села Екатериновка необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.5.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории хутора Любимов

Инженерная подготовка территории хутора Любимов на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территории от подтопления, борьба с оврагообразованием, эрозией и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», выполненном в 2005 году для села Екатериновка (применительно к хутору Любимов), к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- Просадочность суглинков лессовых. Суглинистые покровные отложения, распространенные в пределах эрозионно-аккумулятивной равнины, характеризуются I типом по просадочности.

- Частичное подтопление территории. Эрозионно-аккумулятивная равнина осложнена балками. По некоторым из них наблюдаются временные водотоки в осенне-зимний период. На склонах обнаружены овраги.

- Эоловые процессы. На описываемом участке почти ежегодно бывают пыльные бури. По опросным данным во время крупных пыльных бурь отмечается эоловая аккумуляция вблизи домов и других препятствий.

- Денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок.

Согласно СП II-105-97, часть I, приложение Б территория х.Любимов по комплексу природных условий (наличие просадочных грунтов I типа по просадочности, развитие неблагоприятных ЭГП) соответствует II категории инженерно-геологических условий.

Сейсмичность исследуемой территории согласно «Изменению №5 к СНиП II-7-81*» в редакции 2000г для объектов массового строительства на данной территории составляет 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана х.Любимов, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов.

- противоэрозийные мероприятия.

- Благоустройство территории.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подтопления территорий, просадка грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение дано на «Схеме вертикальной планировки территории» и «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-7, ГП-7а в М 1:5000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для всех существующих и вновь проектируемых и реконструируемых улиц и увязана с системой водоотведения поверхностного стока.

Рельеф территории хутора Любимов ровный, спокойный, пологоволнистый, с максимальными абсолютными отметками до 37.0 м, минимальными – 10.0 м.

Общий уклон рельефа в направлении центральной части проектируемого населенного пункта.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий хутора.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог.

Естественные уклоны большинства улиц – в пределах нормативных значений. При выполнении схемы вертикальной планировки были сохранены естественные уклоны улиц по оси дорог на застроенной территории.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Проектируемый участок изрезан обводненными водоотводными каналами.

Каналы обваловываются с устройством уклонов по заданным отметкам вертикальной планировки, откосы спланировать с поперечными уклонами 1:1.5 и укрепить каменной наброской.

Организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всех водосборных бассейнов хутора Любимов.

Существующий рельеф территории, выделенной для проекта, носит спокойный характер с уклонами для водостока в пределах нормативных значений.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам хутора Любимов.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

В настоящее время отвод дождевых и талых вод с территории хутора Любимов производится по открытым кюветам.

Проектом предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части хутора и в зоне секционной застройки.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

На территории хутора  Любимов выделены четыре водосборных бассейна.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий объем стока 4853 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются водоотводные каналы.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории настоятельно рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в поселковую водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на территориях промышленных, сельскохозяйственных предприятий, площадях, в местах расположения общественных и монументальных зданий, где применение открытого типа водоотвода было бы неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ», и локальные очистные сооружения «Свирь» производительностью до 500 л/сек. для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс.чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода при разработке рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Физико-геологические процессы хутора Любимов

Застройка селитебной зоны хутора Любимов, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций приведут к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с фермы, вымывание из почв удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению грунтовых и поверхностных вод, повышая их агрессивность.

Инфильтрационно-гравитационные процессы, усугубленные техногенной нагрузкой и хозяйственной деятельностью населения хутора, приводят к образованию оврагов.

Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1÷5 м, зависит от атмосферных осадков и может подниматься на 1÷3 м. В отдельных случаях пониженные участки могут заливаться.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- просадочность суглинков лёссовых;

- эрозионные склоновые процессы;

- подтопление;

- оврагообразование;

- ветровая дефляция, пыльные бури с наносами до 5 дней.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории хутора Любимов от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия эрозии склонов, подтопления территорий, образования оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2.  Разработка проектов регулирования русла балок, оврагов с защитой от подтопления территории хутора с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана хутора Любимов в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территорий с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления территорий;

- защита от ветровой дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах и у водоемов наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Проектом предусматривается засыпка этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем, а выпуск дренажных вод в водоприемники через локальные очистные сооружения «Свирь-20».

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Эрозионная деятельность в балках носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозийного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел каналов с укреплением откосов бетонными плитами и устройством обвалования, регулирования стока поверхностных и дождевых вод, посева трав, редкой посадки деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления территорий

Подтопление территорий осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности и слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Защита территорий от подтопления заключается в проведении мероприятий по расчистке и регулированию русел водоотводных каналов с созданием уклона по дну, укреплению откосов бетонными плитами, обвалованию и укреплению прибрежной территории посевом трав.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны х. Любимов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха, благоустроенная прибрежная территория разлива канала в юго-западной части хутора с намывом пляжной территории и устройством благоустроенного пляжа.

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на берегоукрепление и благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русел водотоков по прилегающим балкам;

- обвалование прибрежной части с укреплением откосов плитами, каменной наброской, одерновкой и посевом трав;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключить в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации при застройке новых жилых кварталов вывоз грунта также рекомендуется направить на прибрежные территории для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, на пониженные участки хутора для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий и повышения уровня благоустройства.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- скверов;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Наличие достаточных площадей озеленения с влаголюбивыми насаждениями обеспечит своевременное поглощение излишков поверхностных стоков при кратковременном незначительном переполнении лотков на отдельных участках в период интенсивных дождей.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Согласно СП II-105-97, часть I, приложение Б территория хутора Любимов по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков поверхности.

На территории х.Любимов необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

Территория хутора Любимов и прилегающих участков по комплексу природных условий соответствует II категории инженерно-геологических условий.

При строительстве объектов на территории проектируемого х.Любимов необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0-1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания грунтов – 0,8 м.;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению и устройству дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- строительство рекомендуется вести на территориях благоприятных и условно благоприятных. На территории неблагоприятной строительство вести не рекомендуется. При острой необходимости на указанной территории строительство вести только на искусственном основании;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- сейсмичность хутора Любимов с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для объектов массового строительства.

Таким образом, в районе с благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности.

На площади с условно благоприятными условиями для строительства необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 0.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Наиболее эффективными мерами борьбы с ЭГП на территории хутора Любимов может быть укрепление склонов, обвалование берегов каналов, посадка деревьев и низких кустарников, организация поверхностного и подземного стока.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.5.3. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории хутора Красный Дар

Инженерная подготовка территории хутора Красный Дар на стадии разработки генерального плана – это определение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства, создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территории от подтопления, борьба с оврагообразованием, эрозией и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», выполненном в 2005 году для села Екатериновка (применительно к хутору Красный Дар), к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- Просадочность суглинков лессовых. Суглинистые покровные отложения, распространенные в пределах эрозионно-аккумулятивной равнины, характеризуются I типом по просадочности.

- Подтопление и затопление территории. Эрозионно-аккумулятивная равнина осложнена балками, по некоторым из них наблюдаются временные водотоки в осенне-зимний период. На склонах обнаружены овраги.

- Эоловые процессы. На описываемом участке почти ежегодно бывают пыльные бури. По опросным данным во время крупных пыльных бурь отмечается эоловая аккумуляция вблизи домов и других препятствий.

- Денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок.

По комплексу природных условий согласно СП II-105-97, часть I, приложение Б территория проектируемого  хутора Красный Дар соответствует II категории инженерно-геологических условий.

Сейсмичность исследуемой территории согласно «Изменению №5 к СНиП II-7-81*» в редакции 2000г. для объектов массового строительства - 6 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

Учитывая рекомендаций СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана хутора Красный Дар, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозийные мероприятия.

- Благоустройство территории.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подтопления территории, просадка грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение намечаемых мероприятий дано на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-7, 7а в М 1:5000). Ниже представлена их краткая.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для всех существующих, проектируемых и реконструируемых улиц и увязана с системой водоотведения поверхностного стока.

Рельеф территории хутора  Красный Дар спокойный, пологоволнистый, с максимальными абсолютными отметками до 24.0м, минимальными – 3.0 м.

Общий уклон рельефа к югу.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка существующих продольных уклонов улиц и дорог.

Естественные уклоны большинства улиц – в пределах нормативных значений.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов территории с некоторой их корректировкой для создания минимальных уклонов.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна хутора Красный Дар.

Существующий рельеф территории, выделенной для проекта, носит спокойный характер с уклонами для водостока в пределах нормативных значений.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам хутора Красный Дар.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока при выпуске в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

В настоящее время отвод дождевых и талых вод с территории хутора Красный Дар производится по открытым кюветам.

Проектом предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

На проектируемой территории при выполнении вертикальной планировки предусмотрены водоотводные каналы от пониженных участков планируемого рельефа к прудам-отстойникам с фильтрами. После очистки стоки сбрасывают в водоприемник.

Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

На территории хутора Красный Дар выделен один водосборный бассейн.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр.4-9 и справочнику Карагодина, Молокова  «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий объем стока составляет 1685 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основным водоприемником водостоков является ур.Свинячья гряда.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории настоятельно рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в поселковую водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территориях, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на территориях промышленных, сельскохозяйственных предприятий, площадях, в местах расположения общественных и монументальных зданий, где применение открытого типа водоотвода было бы неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения «Свирь» для населенных пунктов с населением 15–20 тыс.чел. производительностью до 500 л/сек

При большой площади водосборных бассейнов типы, мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода при разработке рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Физико-геологические процессы хутора Красный Дар

Застройка селитебной зоны хутора Красный Дар, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций приведут к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- Просадочность суглинков лёссовых. Суглинистые покровные отложения характеризуются I типом по просадочности.

- Эрозионные склоновые процессы, подтопление.

- Оврагообразование.

- Ветровая дефляция, пыльные бури с наносами (до 5 дней).

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории хутора Красный Дар от опасных природных процессов являются:

- Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия эрозии склонов, подтопления территорий, образования оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделение наиболее опасных для строительства территорий.

- Разработка проектов регулирования русла балок, оврагов с защитой от подтопления территории хутора с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

- Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана хутора Красный Дар в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территорий с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозийные мероприятия;

- защита от подтопления территорий;

- защита от ветровой дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, у водоемов наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Проектом предусматривается засыпка этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через пруды-отстойники в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионная деятельность в балках носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, подсыпка пониженных территорий грунтом, полученным при строительстве, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления территорий

В целях защиты от подтопления территорий в пониженных местах хутора проектом, кроме вышеперечисленных, предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русел водоприемников, профилированию берегов с устройством укрепленных откосов, подсыпке прибрежных территорий с устройством зон отдыха, прогулочных связей, озеленению.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Благоустройство водоемов

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны хутора Красный Дар входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха, благоустроенная прибрежная территория в южной части хутора с устройством благоустроенного пляжа и намывом пляжной территории.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные прибрежные участки, для обвалования и предохранения прибрежных территорий от размыва и подтопления, для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории.

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Дно ур.Свинячья Гряда в прибрежной части необходимо расчистить от ила и наносов, предусмотреть отсыпку галечного материала.

Предусмотреть намыв пляжной территории с отсыпкой пляжеобразующим материалом.

Прибрежные территории подсыпать, спрофилировать откосы уклоном не менее 1:2 и укрепить их бетонными плитами или каменной наброской.

Перечень мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование и расчистка русел водотоков по прилегающим балкам;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- профилирование откосов и их укрепление;

- посев трав и посадка зеленых насаждений на прибрежной территории;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключить в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- скверов;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Наличие достаточных площадей озеленения с влаголюбивыми насаждениями обеспечит своевременное поглощение излишков поверхностных стоков при кратковременном незначительном переполнении лотков на отдельных участках в период интенсивных дождей.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Территория хутора Красный Дар по комплексу природных условий соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков территорий.

На территории хутора Красный Дар необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

Территория хутора Красный Дар и прилегающих участков соответствует II категории инженерно-геологических условий, поэтому при строительстве на территории проектируемого участка хутора Красный Дар необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется принимать равной мощности почвы (1,0-1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания грунтов – 0,8 м.;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- строительство рекомендуется вести на территориях благоприятных и условно благоприятных, на территории неблагоприятной строительство вести не рекомендуется – при острой необходимости на указанной территории строительство вести только на искусственном основании;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- сейсмичность территории в границах генерального плана хутора Красный Дар с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для объектов массового строительства, (согласно изменению № 5 СНиП II-7-81*, карта А, в редакции 2000г.).

Таким образом, в районе с благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.,2.01-83 для грунтов I типа по просадочности.

На площади с условно благоприятными условиями для строительства необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 0.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Наиболее эффективными мерами борьбы с ЭГП на территории х.Красный Дар может быть укрепление склонов, обвалование берега, посадка деревьев и низких кустарников, организация поверхностного и подземного стока.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6 Инженерное оборудование территории

2.6.1. Водоснабжение и канализация

2.6.1.1. Водоснабжение и канализация села Екатериновка

В настоящем разделе проекта генерального плана решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации проектируемого с.Екатериновка муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края на основании задания на проектирование.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население села Екатериновка снабжается водой от группового водопровода МВ-II. Существующие водозаборные сооружения состоят из резервуаров и насосной станции.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен диаметром 76-200мм.

Глубина залегания от 0.8м до 1.0м.

Протяженность сетей 7950 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

ОАО институт «Ростовский водоканалпроект» в 2007г. разработал схему водоснабжения потребителей муниципального образования Щербиновский район Краснодарского Края, где были учтены все населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в том числе село Екатериновка.

Согласно этой схеме водоснабжение села Екатериновка осуществляется от вновь проектируемого Щербиновского группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского Края и имеющего резерв утвержденных эксплуатационных запасов пресных подземных вод по категории А+В=155 тыс.м3/сут.

Новая система ЩГВ создается по аналогии с существующей системой Ейского группового водопровода.

Так как существующие водоводы Ейского группового водопровода имеют большой процент износа, подача питьевой воды для населенных пунктов Щербиновского района, в том числе село Екатериновка, предусматривается новым разводящим водоводом от магистрального водовода МВ-2.

Расчетное водопотребление села Екатериновка принято по планируемому количеству населения с учетом существующей и проектируемой застройки, степени её благоустройства согласно архитектурно-планировочной части проекта и указаний СНиП 2.04.02-84*.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения населенного пункта.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 22.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 959,33 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8132,8 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения села на расчетный срок до 2027г. предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- проходной;

- объединенного хозпитьевого-противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

При разработке генерального плана села Екатериновка предусмотрена реконструкция существующей системы водоснабжения с поэтапной заменой существующих сетей и переключением существующих объектов на кольцевую проектируемую сеть.

Расчет водопотребления

Таблица 22

| Наименование потребителей | Потребители | Норма расхода воды л/чел сут | Коэф. сут. неравн | Расход в max сут. м3/сут | Коэф. сут. неравн | Расход в max час м3/ч | Расход в max секун л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| 1.Усадебная застройка |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением | Чел | 2713/ 23000 | 230 | 1,2 | 748,80/ 6348,00 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 74,88/ 634,80 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  |  | 823,68/ 6982,80 | 1,58/ 1,19 | 54,22/ 346,23 |  |
| Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений | Чел | 2713/ 23000 | 50 |  | 135,65/ 1150,00 |  | 16,96/ 143,75 |  |
| Итого с поливом для усадебной застройки |  |  |  |  | 959,33/ 8132,80 |  | 71,18/ 489,98 | 136,11 |

В числителе представлены данные по существующему состоянию,

в знаменателе - на расчетный срок.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 35 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления. Проектом предусматривается три отдельных кольцевых водопровода.

Сеть водопровода принята из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø350мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 35749.0 м.

Водоводы в две нитки Ø350 мм от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 150,2 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 350 | полиэтилен | 25234,2 |
| 2 | Водопроводная сеть | 150 | полиэтилен | 10514,8 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Проектируемая канализация

Институтом ОАО «Водоканалпроект» г.Ростов-на-Дону в 2007г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» разработана схема канализации для всего района, предусматривающая строительство очистных сооружений для с.Екатериновка мощностью 7000м3/сут.

Расчетные расходы сточных вод определены в соответствии с требованиями глав СНиП 2.04.02-84*, таблица 1 и СНиП 2.04.01-85*, приложение 3 по планируемому количеству населения и степени благоустройства застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 24.

Расход стоков на расчетный срок составляет Q = 6982,8 м3/сут.

Схема канализации разработана с учетом рельефа местности и планируемой застройкой.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в селе запроектированы 2 канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

Стоки напорной сетью направляются на очистные сооружения.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø150-500 мм.

Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 150-200 мм.

Общая протяженность проектируемых труб 68224,9 м.

Расчет водоотведения

Таблица 24

| Наименование потребителей | Кол-во водопотре-бителей, чел | Норма расхода водопотребления, л/с | Коэф. сут. неравн. | Расход в max сут. м3/сут | Расход в max час м3/ч | Общ. коэфф. притока сточных вод | Расход в max секун. л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением | 2713/ 23000 | 230 | 1,2 | 748,80/ 6348,00 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 74,88/ 634,80 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  | 823,68/ 6982,80 | 462,61 | 1,59 | 128,50 |

Объем работ по канализации

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 500 | полиэтил. | 778,60 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 400 | полиэтил. | 606,30 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 6121,10 |
| 4 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 9296,25 |
| 5 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 46066,45 |
| 6 | Трубы канализацион. напорные | 150 | полиэтил. | 1355,90 |
| 7 | Трубы канализацион. напорные | 200 | полиэтил. | 4000,00 |

Дождевая канализация

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий проектируемых жилых застроек закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

С центральной территории села сброс дождевых вод проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов и лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях села, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Согласно требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в канал.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования.

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят железобетон, полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 8036,9 м.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 26

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 959,33 | 8132,80 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 959,33 | 8132,80 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление – всего, | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 35749,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 823,68 | 6982,80 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовые стоки | -«- |  | 6982,8 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 62869,0 |
| 6.2.4 | Тоже, напорной канализации | м | - | 5355,9 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | м |  | 8036,9 |
| 6.3.2 | Очистные сооружения с накопительными емкостями | шт |  | 3 |

2.6.1.2. Водоснабжение и канализация хутора Любимов

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации проектируемого генерального плана хутора Любимов муниципального образования Щербиновский район в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края» на основании задания на проектирование и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и др.

Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения хутора Любимов является магистральная сеть Ейского группового водопровода.

Согласно справке на территории хутора расположены две артскважины дебитом 6 м3.

Трубы по территории проложены из полиэтиленовых, асбестоцементных, стальных и чугунных труб диаметром 50-200мм на глубине до 1,5м

Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

ОАО институт «Ростовский водоканалпроект» в 2007 году разработал схему водоснабжения потребителей муниципального образования Щербиновский район Краснодарского Края, где были учтены все населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в том числе хутора Любимов.

Согласно этой схеме водоснабжение хутора осуществляется от вновь проектируемого Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского края и имеющего резерв утвержденных эксплуатационных запасов пресных подземных вод по категории А+В=155 тыс.м3/сут.

Новая система ЩГВ создается по аналогии с существующей системой Ейского группового водопровода.

Так как существующие водоводы Ейского группового водопровода имеют большой процент износа, подача питьевой воды для населенных пунктов Щербиновского района, в том числе и х.Любимов, предусматривается новым разводящим водоводом Ø600 мм от магистрального водовода МВ-2 Ø1000 мм.

При разработке генерального плана предусмотрена реконструкция существующей системы водоснабжения с поэтапной заменой существующих сетей и переключением существующих объектов на кольцевую проектируемую сеть.

Расчетное водопотребление хутор Любимов принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84*.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения территории существующей и проектируемой застройки с учетом пожаротушения объектов населенного пункта.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 27.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 190.30 м3/сут – на существующее положение,

Q = 4915.04 м3/сут – на расчетный срок.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода воды на хозпитьевые и противопожарные нужды.

Расчет водопотребления

Таблица 27

| Наименование потребителей | Потребители | Норма расхода воды л/чел сут | Коэф. сут. неравн. | Расход в max сут. м3/сут | Коэф. сут. неравн | Расход в max час м3/ч | Расход в max секун л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением | чел | 540/ 13900 | 230 | 1,2 | 149,00/ 3836,40 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 14,90/ 383,64 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  |  | 163,90/ 4220,04 | 5,85/ 1,59 | 39,95/ 278,87 |  |
| Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений | чел | 540/ 13900 | 50 |  | 27,00/ 695,00 |  | 3,37 /34,86 |  |
| Итого с поливом для усадебной застройки |  |  |  |  | 190,30/ 4915,04 |  | 43,32/ 313,73 | 11,75/ 87,15 |

В числителе указан существующий расход воды,

В знаменателе - проектируемый.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 15 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø315мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 16981,45 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 315 | полиэтилен | 16981,45 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации хутора  Любимов разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

В настоящее время на проектируемой территории канализационных сетей нет.

Проектируемая канализация

Институтом ОАО «Водоканалпроект» г. Ростов-на-Дону в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» разработана единая схема канализации для всего района с головными очистными сооружениями в районе Особой игорной зоны и глубоководным выпуском очищенных сточных вод в Таганрогский залив. Согласно этой схеме все хозбытовые стоки проектируемого населенного пункта перекачиваются головной насосной станцией на единые очистные сооружения.

Система канализации на территории хутора Любимов принята с учетом решений выполненной схемы территориального планирования Щербиновского района.

Расчетные расходы сточных вод определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* согласно архитектурно-планировочной части проекта и планируемому количеству населения, степени благоустройства проектируемой жилой застройки и существующей. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 29.

Согласно выполненному расчету расход стоков в настоящее время составляет 163,90 м3/сут., на расчетный срок – 4220,04 м3/сут.

Схема канализации разработана с учетом рельефа местности и планируемой застройкой.

В данном разделе проекта предусмотрено строительство на территории хутора Любимов 3 канализационных насосных станций перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-400 мм.

Сети напорной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø100 мм

Общая протяженность проектируемых труб 31055,58 м.

Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар главной канализационной насосной станции и, далее, перекачиваются на головные очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица 29

| Наименование потребителей | Кол-во водопотребителей, чел | Норма расхода водопотребления, л/с | Коэф. сут. неравн. | Расход в max сут. м3/сут | Расход в max час м3/ч | Общ. коэфф. притока сточных вод | Расход в max секун. л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центр.горячим водоснабжением | 540/ 13900 | 230 | 1,2 | 149,00/ 3836,40 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 14,90/ 383,64 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  | 163,90/ 4220,04 | 22,19/ 376,29 | 3,25/ 2,14 | 6,16/ 104,52 |

Объем работ по канализации

Таблица 30

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтил. | 25635,93 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтил. | 2551,35 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 1342,5 |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтил. | 813,75 |
| 5 | Трубы канализационные напорные | 100 | полиэтил. | 712,05 |
| 6 | Канализационная насосная станция |  |  | 3 шт |

Дождевая канализация

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории и территории многоэтажной жилой застройки хутора Любимов закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

С остальной территории хутора сброс дождевых вод проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Вся территория хутора, подлежащая канализованию закрытой сетью дождевой канализации, имеет 2 водосборных бассейна.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях поселка, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Согласно требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в канал.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта).

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 3455,96 м.

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений хутора Любимов составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

В границах первого пояса выполняется ограждение площадок, предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу Водоснабжение и канализация»

Таблица 31

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 190,30 | 4915,04 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 190,30 | 4915,04 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление всего, | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 16981,45 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 163,90 | 4220,04 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | -«- |  | 4220,04 |
| 6.2.2 | Канализационная насосная станция производительностью 10м3/ч | шт |  | 2 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей самотечной канализации | км | - | 30,343 |
| 6.2.4. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 0,712 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | м |  | 3,456 |
| 6.3.2 | Очистные сооружения с накопительными емкостями | шт |  | 2 |

2.6.1.3. Водоснабжение и канализация хутора Красный Дар

В настоящем разделе проекта генерального плана решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации хутора Красный Дар муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края на стадии разработки генерального плана. Проект разработан на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения хутора Красный Дар является магистральная сеть Ейского группового водопровода.

Протяженность сетей составляет 8200 м.

Трубы проложены из полиэтиленовых труб диаметром 100-150мм на глубине 1.5м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

ОАО институт «Ростовский водоканалпроект» в 2007 году разработал схему водоснабжения потребителей муниципального образования Щербиновский район Краснодарского Края, где были учтены все населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в том числе хутор Красный Дар.

Согласно этой схеме водоснабжение хутора осуществляется от вновь проектируемого Щербиновского (Ейского) группового водопровода (ЩГВ), базирующегося на подземных водах Ленинградского месторождения, расположенного на землях Ленинградского района Краснодарского Края и имеющего резерв утвержденных эксплуатационных запасов пресных подземных вод по категории А+В=155 тыс.м3/сут.

Новая система ЩГВ создается по аналогии с существующей системой Ейского группового водопровода.

Так как существующие водоводы Ейского группового водопровода имеют большой процент износа, подача питьевой воды для населенных пунктов Щербиновского района, в том числе хутора Красный Дар, предусматривается новым разводящим водоводом Ø600 мм от магистрального водовода МВ-2 Ø1000 мм.

Для хутора Красный Дар предусматривается площадка водопроводных сооружений, расположенная севернее населенного пункта.

На площадке проектируются:

1. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Зона строгого режима.

При разработке генерального плана хутора Красный Дар предусмотрена реконструкция существующей системы водоснабжения с поэтапной заменой существующих сетей и переключением существующих объектов на кольцевую проектируемую сеть.

Расчетное водопотребление хутора Красный Дар принято по планируемому количеству населения и проектируемой степени благоустройства жилой застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний СНиП 2.04.02-84* и существующей застройкой хутора.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения населенного пункта.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 32.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на существующее положение Q = 72.134 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 82.428 м3/сут.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Расчет водопотребления

Таблица 32

| Наименование потребителей | Потребители | Норма расхода воды л/чел сут | Коэф.сут. неравн | Расход в max сут. м3/сут | Коэф. сут. неравн | Расход в max час м3/ч | Расход в max секун л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| 1.Усадебная застройка |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с центральным горячим водоснабжением | Чел | 204/ 230 | 230 | 1,2 | 56,304/ 64,480 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,630/ 6,448 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  |  | 61,934/ 70,928 | 5,850 | 15,100/ 17,290 |  |
| Полив асфальтовых покрытий и общественных зеленых насаждений | Чел | 204/ 230 | 50 |  | 10,200/ 11,500 |  | 1,275/ 1,437 |  |
| Итого с поливом для усадебной застройки |  |  |  |  | 72,134/ 82,428 |  | 16,380/ 18,660 | 4,550/ 5,180 |

В числителе указан существующий расход воды, в знаменателе - проектируемый.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5, СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 15 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø160мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 13953.20 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 13953,20 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации хутора Красный Дар разработана в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана и с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

В проектируемом населенном пункте хутора Красный Дар в настоящее время канализационных сетей нет.

Проектируемая канализация

Институтом ОАО «Водоканалпроект» г.Ростов-на-Дону в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район» разработана схема канализации для всего района, предусматривающая строительство очистных сооружений для хутора Красный Дар.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, требованиям СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки хутора. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 34.

Расход стоков на современное состояние составляет 64,76 м3/сут., на расчетный срок – 407.26м3/сут.

Схема канализации разработана с учетом рельефа местности и планируемой застройки.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм.

Общая протяженность проектируемых труб 13097,20 м.

Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, а затем перекачиваются на очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица 34

| Наименование потребителей | Кол-во водопотре-бителей, чел | Норма расхода водопотребления, л/с | Коэф. сут. неравн. | Расход в max сут. м3/сут | Расход в max час м3/ч | Общ. коэфф. притока сточных вод | Расход в max секун. л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усадебная застройка |
| Население, проживающее в домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 204/ 230 | 230 | 1,2 | 56,304/ 64,480 |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 5,630/ 6,448 |  |  |  |
| Всего с неучтенными расходами |  |  |  | 61,934/ 70,928 | 8,390/ 9,600 | 3,250 | 2,670 |

Объем работ по канализации

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 10333,80 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 2763,40 |
| 3 | Канализационная насосная станция |  | ж/бет. | 4шт |

Дождевая канализация

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории хутора закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях поселка, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Согласно требованиям СН 496-77 п.1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в канал.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта).

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 4384.45м.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 36

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 72,134 | 82,428 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 72,134 | 82,428 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 13953,20 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 61,934 | 70,928 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | - | 70,928 |
| 6.2.2 | Канализационная насосная станция производительностью 10м3/ч | шт |  | 1 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 13097,20 |
|  |  |  | - |  |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | м |  | 4384,45 |
| 6.3.2 | Очистные сооружения с накопительными емкостями | шт |  | 1 |

2.6.2. Электроснабжение

2.6.2.1. Электроснабжение села Екатериновка

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» в составе генерального плана села Екатериновка муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №201-53-5/5, выданных ОАО «Кубаньэнерго» от 22.08.2007г. и исходными данными, выданными ОАО «Ленинградские Электрические сети».

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схемы электроснабжения на напряжении 10 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта.

Село Екатериновка с существующей численностью населения 2713 человек является административным центром Екатериновского сельского поселения, входящего в состав муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края. На расчетный срок до 2027г. предполагается интенсивное развитие проектируемого населенного пункта с увеличением проектной численности населения до 23000 человек, в т.ч. на первую очередь строительства (2017г.) – до 20900 человек, строительством объектов жилой застройки, общественных, торгово-развлекательных, коммунально-бытовых и производственных объектов. В схему развития села включены вопросы электроснабжения существующих и проектируемых объектов, находящихся в границах проектируемого генерального плана на расчётный срок.

Электрические нагрузки

С развитием села Екатериновка проектом рекомендуется демонтаж части существующих ЛЭП 10кВ и строительство новых ЛЭП аналогичного напряжения.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки»).

Результаты расчётов сведены в таблицы 37 и 38.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 37

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 1492 |  |
|  | - проектируемый | 11158 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор |  |  |
|  | - существующий | 3144 |  |
|  | - проектируемый | 9647 |  |
| 3 | Наружное освещение, проектируемое | 250 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие б) Проектируемые | 4636 21055 |  |
| 5 | Итого: а) + б) с учётом 610кВт с.Красный Дар | 21655 |  |
| 6 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,68 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 14739 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения села Екатериновка в настоящее время является существующая трансформаторная подстанция 35/10 кВ «Екатериновка». В расчётном периоде до 2027г. проектом предусматривается её реконструкция с заменой существующего трансформатора 4000 кВА на 2х10000 кВА.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 18 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 20 существующих, а также реконструкция 4-х существующих подстанций с заменой их мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1. Блочная трансформаторная подстанция БКТП мощностью 2х160кВА (№03).

2. Блочная трансформаторная подстанция БКТП мощностью 2х400кВА (№01;02).

3. Блочная трансформаторная подстанция БКТП мощностью 2х630кВА (№05;011;012).

4. Блочная трансформаторная подстанция БКТП мощностью 2х1000кВА (№05;04;014;013;015).

5. Комплектная трансформаторная подстанция КТП мощностью 40кВА (№06).

6. Тоже, мощностью 100кВа (№07;08;016;017;018).

7. Тоже, мощностью 250кВа (№010).

Существующие подстанции с реконструкцией на увеличение их мощности: ТП Ек1-510, 63кВА на 250кВА; ТП Ек3-521, 100кВА на 400кВА; ТП Ек3-522, 160кВА на 400кВА; ТП Ек3-517, 400кВА на 2х250кВА

Линии 10 кВ

Трассы ВЛ10кВ выбраны с учетом перспективного развития с.Екатериновка.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относятся к III району по ветровым и гололёдным нагрузкам на провода.

По типовому проекту АРХЛ 56-97 приняты одноценные ж.б. опоры со стойками СВ 110, С 112, С 105 с защищенными проводами.

Протяженность проектируемых ВЛ10кВ – 6,7км.

Протяженность реконструируемых ВЛ10кВ – 20,08км.

Протяжённость проектируемых кабельных линий 10кВ- 12,05км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SАХ сечением 120; 95кв.мм. на магистральных линиях и 70кв.мм. на отпайках.

Кабельные линии 10кВ запроектированы кабелем с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу3х240.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры проектируемых ВЛ 10кВ показаны на чертеже ЭС-1.

Линии 35кВ

Электроснабжение села Екатериновка осуществляется от электрических сетей 10 и 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения села является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновка».

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность подстанции и отсутствие резервной линии 35кВ.

С учётом изложенного и ожидаемого роста электропотребления, прогнозируемого на расчётный срок до 2027г. рекомендуется:

- произвести замену существующего трансформатора мощностью 4МВА на трансформатор 10МВА и установку второго трансформатора мощностью 10МВА;

- построить вторую цепь 35кВ от реконструируемой в расчётном периоде ПС110/35/10кВ «Ей-Укрепление».

Размещение подстанции 35/10кВ и коридоры существующей и проектируемой ВЛ 35кВ показаны на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт/год |  | 86,08 |
|  | - на производственные нужды | -«- |  | 34,37 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 51,71 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3742,00 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2248,40 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 20,00 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 33,00 | 62,35 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 23,00 | 41,75 |
|  | - сети 35кВ | км | 10,30 | 20,60 |

2.6.2.2. Электроснабжение хутора Любимов

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана хутора Любимов на расчетный срок до 2027г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, технических условий ОАО «Кубаньэнерго» от 28.08.2007г. №201-33-5/5, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжении 10кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта.

Хутор Любимов с существующей численностью населения 540 человек с жилой усадебной застройкой, с объектами соцкультбыта, и объектами инженерной инфраструктуры располагается на территории Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края.

Согласно разработанному генеральному плану проектная численность населения на первую очередь строительства (до 2017г.) составит 12580 человек, на расчётный срок (до 2027г.) – 13800 человек.

В схему включены вопросы электроснабжения его жилой зоны с секционной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах генерального плана х.Любимов.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития посёлка. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10кВ и прокладка новых участков ВЛ 10кВ от подстанции 35/10кВ «Екатериновская» и от намечаемой подстанции 220/110/35/10кВ «Игорная зона».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».

Результаты расчётов сведены в таблицы 39 и 40.

Расчёт электрических нагрузок

Таблица 39

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий | 349 |  |
|  | проектируемый | 5560 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор |  |  |
|  | существующий | 58 |  |
|  | проектируемый | 4322 |  |
| 4 | Наружное освещение | 200 |  |
| 5 | Итого: а). Существующие б). Проектируемые | 387 10082 |  |
| 6 | Итого: а) + б) | 10469 |  |
| 7 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7328 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов хутора Любимов является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская» с трансформатором 4000кВА.

В связи с увеличением нагрузок хутора Любимов в расчётном периоде и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, предусматривается:

- строительство подстанции 220/110/35/10кВ «Игорная зона» в районе между х.Молчановка и Порт Катон;

- реконструкция существующей подстанции 35/10кВ «Екатериновская» с заменой существующего трансформатора 4,0МВА на 10,0МВА, замена существующих ОД и КЗ 35кВ в цепи силового трансформатора Т-1 на элигазовый выключатель, реконструкция РУ-10кВ с необходимым количеством выключателей ВВ/ТЕL на вводных, отходящих и резервных ячейках с плавным регулированием АПВ, АЧР;

- установка линейных разъединителей РЛНД-10 в точках секционирования для выполнения оперативных ремонтных и аварийных переключений;

- строительство двух закрытых распределительных пунктов 1РП-10 и 2РП-10 в северо-западной и юго-восточной частях х.Любимов.

До строительства подстанции 220/110/35/10кВ для резервного электроснабжения социально значимых объектов х.Любимов необходимо строительство автономных ДЭС и строительство новой ВЛ 10кВ с реконструкцией существующего фидера от подстанции 35/10кВ «Екатериновская» с заменой неизолированных проводов на изолированные SAX120.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 20 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 4 существующих.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВА, типа КТП-100 (№04; 014; 020).

2. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250кВА, типа КТП-250 (№ 01; 02).

3. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 400кВА, типа КТП-400 (№ 03).

4. Блочная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА, типа БКТП-160 (№ 06; 08; 09; 011; 013; 015; 021).

5. Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА, типа БКТП-2х250 (№ 06; 07; 09; 010; 012; 016; 017; 019).

6. Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х630кВА, типа БКТП-2х630 (№ 018).

Линии 10кВ

Трассы ВЛ 10кВ выбраны с учётом перспективного развития хутора.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к IVрайону по гололёдным и III району по ветровым нагрузкам.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 «Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ 10кВ - 45,96 км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ 10кВ - 16,34 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95; 120 кв.мм. на магистральных линиях и 70 кв.мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертежах ЭС-2

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ 10кВ приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение хутора Любимов осуществляется от электрической сети 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская».

В осенне-зимний период в часы максимальных электрических нагрузок подстанция работает в допустимых пределах по нагрузке трансформатора.

Недостатком схемы электроснабжения на ПС 35/10кВ «Екатериновская» является значительный износ электрооборудования и повышенные требования нормативно-технических документов к нему. Замена оборудования 35кВ и РУ10кВ рассмотрена в главе «Источники питания и трансформаторные подстанции» настоящей записки. Схема сетей 220/110/35кВ с трансформаторными подстанциями «Игорная зона» и «Особая игорная зона» рассматривается отдельно.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 40

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 42,80 |
|  | - на производственные нужды | -«- |  | 10,46 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 32,34 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3079 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2326 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 10,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 18 | 63,96 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 18 | 63,96 |
|  | - сети 35-110кВ | км | - | - |

2.6.2.3. Электроснабжение хутора Красный Дар

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» в составе генерального плана хутора Красный Дар муниципального образования Щербиновский район на расчетный срок до 2027г. выполнен на основании задания на проектирование, технических условий ОАО «Кубаньэнерго» от 28.08.2007г. №201-33-5/5 и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжении 10кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта.

Хутор Красный Дар с проектной численностью населения на расчётный срок до 2027г. 230 человек и 220 человек на первую очередь строительства до 2017г. с жилой усадебной и секционной застройкой, объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктуры располагается в Щербиновском районе Екатериновского сельского поселения.

В схему развития хутора включены вопросы электроснабжения его жилой зоны с секционной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах проектируемого генерального плана х.Красный Дар на расчётный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития посёлка. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10кВ и прокладка новых участков ВЛ 10кВ от подстанции 35/10кВ «Екатериновка»

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».

Результаты расчётов сведены в таблицы 41 и 42.

Расчёт электрических нагрузок

Таблица 41

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий | 136 |  |
|  | проектируемый | 151 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор |  |  |
|  | существующий | 25 |  |
|  | проектируемый | 530 |  |
| 4 | Наружное освещение | 30 |  |
| 5 | Итого: а) Существующие б) Проектируемые | 161 711 |  |
| 6 | Итого: а) + б) | 872 |  |
| 7 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 610 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов хутора Красный Дар является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновка» с трансформатором 4000кВА.

В связи с увеличением нагрузок хутора Красный Дар на расчетный срок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, предусматривается:

- реконструкция существующей подстанции 35/10кВ «Екатериновка» с заменой существующего трансформатора 4,0МВА на 10,0МВА. Замену существующих ОД и КЗ 35кВ в цепи силового трансформатора Т-1 на элигазовый выключатель. Реконструкцию РУ-10кВ с необходимым количеством выключателей ВВ/ТЕL на вводных, отходящих и резервных ячейках с плавным регулированием АПВ, АЧР;

- установка линейных разъединителей РЛНД-10 в точках секционирования для выполнения оперативных ремонтных и аварийных переключений.

До строительства подстанций 110/10кВ «Особой игорной зоны» для резервного электроснабжения социально-значимых объектов хутора Красный Дар необходимо строительство автономных ДЭС и реконструкция ВЛ 10кВ существующего фидера от подстанции 35/10кВ «Екатериновка» с заменой неизолированных проводов на изолированные SAX 95.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 4 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 25кВА, КТП-25 (№04).

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВА, КТП-100 (№01).

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА, КТП-160 (№03).

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 400кВА, КТП-400 (№02).

Линии 10кВ

Трассы ВЛ 10кВ выбраны с учётом перспективного развития хутора.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относится к IVрайону по гололёдным и III району по ветровым нагрузкам.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л 56-97 «Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ 10кВ – 1,1км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ 10кВ – 10,51км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX, сечением 95кв.мм. на магистральных линиях и 70кв.мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ 10кВ приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение х.Красный Дар осуществляется от электрической сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центром электроснабжения является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновка».

В осенне-зимний период в часы максимальных электрических нагрузок подстанция работает в допустимых пределах по нагрузке трансформатора.

Недостатком схемы электроснабжения на ПС 35/10кВ «Екатериновка» является значительный износ электрооборудования и повышенные требования нормативно-технических документов к нему. (Замена оборудования 35кВ и РУ10кВ рассмотрена в главе «Источники питания и трансформаторные подстанции» настоящей записки). Схема сетей 110/10кВ с трансформаторными подстанциями «Особой игорной зоны» будет рассмотрена отдельно.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 42

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 3,56 |
|  | - на производственные нужды | -«- |  | 2,39 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1,17 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 15488 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 5101 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 10,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 26 | 16,1 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 15 | 16,1 |
|  | - сети 35кВ | км | 11 | - |

2.6.3. Теплоснабжение

2.6.3.1. Теплоснабжение села Екатериновка

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана cела Екатериновка Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район выполнен на основании задания на проектирование и справки №121 о теплоснабжении Екатериновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края от 27 апреля 2007 года, выданной заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Теплоснабжение села Екатериновка Щербиновского района Краснодарского края в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают детский сад и школы.

Существующие котельные работают на твердом топливе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 43

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 ул. Калинина, 50 | 0,600 | 0,600 | Твердое топливо |
| Котельная № 2 ул. Пер. Московский, 21 | 1,200 | 1,200 | Твердое топливо |
| Котельная № 3 ул. Калинина, 50 | 0,600 | 0,600 | Твердое топливо |
| Итого: | 2,400 | 2,400 |  |

Проектное решение

I очередь строительства

Теплоснабжение объектов в границах генерального плана села Екатериновка Екатериновского сельского поселения на 1 очередь предусматривается от двух существующих и десяти проектируемых районных котельных, систем поквартирного теплоснабжения от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно архитектурно-планировочным решениям, принятым в проекте существующую котельную № 3 предусматривается демонтировать. Существующие котельные №1 и 2 рекомендуется реконструировать и перевести с твердого топлива на газ.

Согласно проекту котельные будет обслуживать школы, детский сад и проектируемые объекты I очереди общественного назначения.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – - 0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок

Таблица 44

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,560 | - | - | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,121 | - | - | 1,121 | 1,200 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,650 | 0,500 | 0,400 | 1,550 | 1,670 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,150 | 0,100 | 0,500 | 0,535 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,900 | 0,850 | 0,650 | 2,400 | 2,568 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,300 | 0,200 | 0,350 | 0,850 | 0,910 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 5,850 | 3,800 | 5,050 | 14,700 | 15,440 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,150 | 0,500 | 0,535 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 1,350 | 0,650 | 0,850 | 2,850 | 3,100 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 1,400 | 0,900 | 0,500 | 2,800 | 3,000 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,710 | 0,250 | 0,450 | 1,400 | 1,500 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,250 | 0,200 | 0,150 | 0,600 | 0,642 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 31,700 |

Расчетный срок

В связи с тем, что строительство основных объектов общественного, торгового и коммунального-бытового назначения планируется осуществить до 2017г., то теплоснабжение объектов проектируемого генерального плана на расчетный срок до 2027г и тепловые нагрузки не меняются.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых четырехэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2006г | Расчетный срок до 2027г, в т.ч. на 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.3.1 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004281 | 0,056664 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004281 | 0,056664 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения– всего, | Гкал/ч | 2,400 | 31,700 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,400 | 31,700 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,16 | 3,60 |

2.6.3.2. Теплоснабжение хутора Любимов

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края (Генеральный план хутора Любимов Екатериновского сельского поселения)» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении хутора Любимова Екатериновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края от 27.04.2007г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Теплоснабжение объектов хутора Любимов в настоящее время осуществляется от одной котельной. Существующая котельная отапливает детский сад и школу.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 46

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 (СОШ и ДДУ) | 0,400 | 0,400 | - |
| Итого: | 0,400 | 0,400 |  |

Проектное решение

I очередь строительства

Теплоснабжение объектов в границах проекта генерального плана хутора Любимов на I очередь строительства до 2017г. предусматривается от шести проектируемых районных котельных, автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения и от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

В связи со строительством здания новой школы на 700 мест (существующее здание сохраняется) и дополнительных зданий для детского сада проектом предусматривается строительство новой котельной. Согласно проекту она будет обслуживать школу, детский сад и расположенные рядом объекты общественного назначения. Существующая котельная на территории школы, демонтируется.

Остальные проектируемые котельные будут обслуживать спортивные и развлекательные комплексы, объекты торгового, коммунально-бытового и общественного назначения, запроектированные в границах генерального плана.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – - 0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок

Таблица 47

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,960 | 0,570 | 0,680 | 2,200 | 2,340 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,600 | 0,400 | 0,380 | 1,380 | 1,477 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,150 | 0,070 | 0,170 | 0,390 | 0,417 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,430 | 0,300 | 0,810 | 1,540 | 1,648 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 1,290 | 1,050 | 1,320 | 3,660 | 3,916 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,300 | 0,650 | 0,696 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 10,494 |

Расчетный срок

Строительство основных объектов общественного, торгового и коммунального-бытового назначения, многоэтажных жилых домов планируется осуществить на I очередь. На расчетный срок планируется строительство индивидуальной одно- и двухэтажной застройки, поэтому расчетные тепловые нагрузки не меняются.

Теплоснабжение объектов проектируемого генерального плана на расчетный срок, как указывалось выше, предусматривается от шести проектируемых районных котельных, автономных источников и систем поквартирного теплоснабжения,

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, а общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

- для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 48

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2006г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6.3.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000713 | 0,014339 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000713- | 0,014339 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения– всего, | Гкал/ч | 0,400 | 10,619 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,400 | 10,619 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км |  | 1,300 |

2.6.3.3. Теплоснабжение хутора Красный Дар

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края (Генеральный план хутора  Красный дар Екатериновского сельского поселения)» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении х.Любимова Екатериновского сельского поселения, выданного заказчиком от 27.04.2007г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Котельные и тепловые сети на данной территории в настоящее время отсутствуют.

Проектное решение

I очередь строительства

Теплоснабжение объектов в границах проекта генерального плана хутора Красный дар на I очередь строительства до 2017г. предусматривается от двух проектируемых районных котельных и автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Проектируемые котельные будут обслуживать школы, детский сад, общественный центр и проектируемые объекты торгово-бытового обслуживания.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения – вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 0,2(С;

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 49

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,270 | 0,170 | 0,100 | 0,540 | 0,578 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,180 | 0,150 | 0,185 | 0,515 | 0,551 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1,129 |

Расчетный срок

Теплоснабжение объектов в границах проекта генерального плана хутора Красный Дар Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район на расчетный срок предусматривается от двух проектируемых районных котельных и автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

На расчетный срок планируется строительство индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Поэтому проектируемые котельные будут обслуживать те же объекты, что и на I очередь.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное от наружных тепловых сетей.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 50

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2006г. | Расчетный срок 2017г.и 2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.3.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001478 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001478 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,129 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,129 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,400 |

2.6.4. Газоснабжение

2.6.4.1. Газоснабжение села Екатериновка

# Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе генерального плана перспективного развития с.Екатериновка Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края выполнен в соответствии с заданием на проектирование, письма ООО «Газпром Трансгаз Кубань» №7/9-120 от 10.07.07г., справок администрации Екатериновского сельского поселения и ОАО «Щербиновскаярайгаз», картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления и существующей схемой газоснабжения с.Екатериновка.

Согласно письму ООО «Газпром Трансгаз Кубань» №7/9-120 от 10.07.07г. источником газоснабжения с.Екатериновка является существующая ГРС «Николаевка».

Давление газа на выходе из ГРС «Николаевка» – 0,6 Мпа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям с.Екатериновка осуществляется по существующим газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана село Екатериновка снабжается природным газом от существующей ГРС «Николаевка». Объем газификации с.Екатериновка приближается к 20%.

От ГРС «Николаевка» по селу проложены газопроводы высокого и среднего давления к ШРП, котельным и потребителям.

Схема газоснабжения села Екатериновка трехступенчатая: газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ГГРП, ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам среднего давления подключаются ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления с.Екатериновка составляет 18,3 км, в том числе подводящий газопровод - 14,5км.

Снижение давления газа с высокого до среднего осуществляется в 1 установке ГРП шкафного типа.

Снижение давления газа с высокого до низкого также осуществляется в 1 установке ГРП шкафного типа.

Снижение давления газа со среднего до низкого осуществляется в 4 установках ГРП шкафного типа.

Для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития села на проектный срок необходимо построить еще 5 установок ГРП шкафного типа и 10 котельных. Перевести с твердого топлива на газ 2 существующие котельные. Выполнить к котельным прокладку газопроводов высокого давления протяженностью 1,05 км и газопроводов среднего давления протяженностью 12,943 км.

# Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одно- и двухэтажной индивидуальной жилой застройки, а также проектируемой двух-четырехэтажной секционной застройки предусматривается от местных отопительных установок, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное от котельных.

В настоящее время в селе действуют 2-е отопительные котельные, работающие на твердом топливе.

Проектом предусматривается перевод 2-х существующий котельных на природный газ и строительство 10-и новых котельных для отопления общественных зданий.

Расходы газа на I очередь строительства (2017г.)

Согласно заданию на разработку генерального плана максимальные часовые расходы газа определены на I очередь строительства до 2017г. и составляют 20329 м³/ч, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 13106 м³/ч, нагрузки на общественные здания и котельные –  7223 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету на 2017г. составляют 39199 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 25871тыс.м³/год, нагрузки на общественные здания и котельные – 13328 тыс.м³/год.

# Расходы газа на расчетный срок (2027г.)

Согласно заданию на разработку генерального плана максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2027г. и составляют 22914м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 14744 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 8170 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 44123,2 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 29083,4тыс.м³/год, нагрузки на общественные здания и котельные – 15039,8 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

на I очередь строительства (2017г.)

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | На 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4.1 | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | 20 | 100 |
| 2. | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 1,272 | 39,199 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,856 | 25,871 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 0,416 | 13,328 |
| 3. | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4. | Протяженность сетей высокого и среднего давления | км | 3,9 | 17,85 |

на расчетный срок (2027г.)

Таблица 52

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | На 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4.1 | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | 20 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 1,272 | 44,123 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,856 | 29,083 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 0,416 | 15,040 |
| 2 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого и среднего давления | км | 3,900 | 17,850 |

2.6.4.2. Газоснабжение хутора Любимов

# Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе генерального плана перспективного развития хутора Любимов Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ОАО «Газпром трансгаз Кубань» от 10.07.07г. за №7/9-120, справками ОАО «Щербиновскаярайгаз» и исходными данными, выданными заказчиком.

Источником газоснабжения х.Любимов согласно техническим соображениям ООО «Газпром трансгаз Кубань» будет существующая ГРС Николаевка.

Давление газа на выходе из ГРС Николаевка – 0,6 Мпа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям х.Любимов будет осуществляться по газопроводам высокого и низкого давления.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана хутор Любимов природным газом не снабжается.

От ГРС Николаевка по хутору предусматривается прокладка газопроводов высокого давления к ПГБ, ШРП, котельным и потребителям.

Схема газоснабжения хутора Любимов двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ПГБ, ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Снижение давления газа с высокого до низкого будет осуществляться в установках ГРП.

На проектный срок до 2027 г. для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного роста населения необходимо построить 2 установки ГРП блочного типа, 4 установки ГРП шкафного типа, 6 котельных и выполнить прокладку к ним газопроводов высокого давления протяженностью 7,7 км.

Подача природного газа потребителям хутора Любимов будет осуществляться по газопроводам высокого и низкого давления

# Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное от котельных.

В настоящее время в хуторе действует 1 отопительная котельная, работающая на жидком топливе.

Проектом предусматривается демонтаж существующей котельной и строительство 6 новых котельных для отопления зданий и сооружений общественного назначения.

Расходы газа на I очередь строительства (2017г.)

Согласно заданию на разработку генерального плана максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2017г. и составляют – 9677м³/ч., в том числе:

- нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 6399м³/ч.;

- нагрузки на общественные здания и котельные – 3278м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету на расчетный срок до 2017 г. составляют 19035,5 тыс.м³/год., в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 12815,6 тыс.м³/год.;

- на общественные здания и котельные составляют – 6219,9тыс.м³/год.

# Расходы газа на расчетный срок (2027г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету на расчетный срок до 2027г. составляют 11372м³/ч, в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 7500м³/ч.;

- на общественные здания и котельные – 3871,9м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2027 г. и составляют – 22311тыс.м³/год., в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 15015,4 тыс.м³/год.;

- на общественные здания и котельные – 7295,7 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана х.Любимов необходимо выполнить схему газоснабжения х.Любимов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 53

| № п/п | Показатели | Единица измерен. | Современ. состояние на 2007г | На расчетный срок до 2027г. | В том числе на I очередь стр-ва до 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6.4.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 22,30 | 19,04 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 15,02 | 12,82 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- |  | 7,30 | 6,22 |
| 3. | Источники подачи газа |  | - | ГРС, ПГБ, ШРП | ГРС, ПГБ, ШРП |
| 4. | Протяженность сетей высокого давления | км | - | 7,70 | 7,70 |

2.6.4.3. Газоснабжение хутора Красный Дар

# Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе генерального плана перспективного развития хутора Красный Дар Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ОАО «Газпром трансгаз Кубань» от 10.07.07г. за №7/9-120, справками ОАО «Щербиновскаярайгаз» и исходными данными, выданными заказчиком.

Источником газоснабжения х.Красный Дар согласно письма ООО «Газпром трансгаз Кубань» за №7/9-120 от 10.07.07г. будет существующая ГРС Николаевка.

Давление газа на выходе из ГРС Николаевская – 0,6 Мпа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям х.Красный Дар будет осуществляться по газопроводам высокого и низкого давления.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана хутор Красный Дар природным газом не снабжается.

От ГРС Николаевка по хутору предусматривается прокладка газопроводов.

Схема газоснабжения хутора Красный Дар двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ШРП, котельные и потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в установках ГРП.

На проектный срок до 2027г. для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного роста населения необходимо построить 2 установки ГРП шкафного типа, 2 котельные и выполнить прокладку к ним газопроводов высокого давления протяженностью 5,2 км.

# Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное от котельных.

В настоящее время в хуторе одна отопительная котельная, работающая на жидком топливе.

Проектом предусматривается перевод существующей котельной на природный газ и строительство еще одной котельной для обслуживания зданий общественных и коммунальных назначений.

Расходы газа на I очередь строительства (2017г.)

Согласно заданию на разработку генерального плана максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на I очередь строительства до 2017г. и составляют  469 м³/час, в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 193 м³/час;

- на общественные здания и котельные – 276 м³/час.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету на срок до 2017 г. составляют  1236,02 тыс.м3/год в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 364,5 тыс.м³/год

- на общественные здания и котельные – 871,52 тыс.м3/год.

Расходы газа на расчетный срок (2027г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2027г. и составляют 483 м³/час, в том числе:

- на население и коммунально-бытовые нужды – 203 м³/час;

- на общественные здания и котельные – 280 м³/час.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют  1264,52 тыс.м³/год.

- на население и коммунально-бытовые нужды – 384,6 тыс.м³/год;

- на общественные здания и котельные – 879,92 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить рабочую схему газоснабжения х.Красный Дар.

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 54

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состоян.2007г | I очередь стр-ва 2017г | Расчетн. срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год |  | 1,240 | 1,260 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,370 | 0,380 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | - | 0,870 | 0,880 |
| 3 | Источники подачи газа |  | - | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  | 5,200 | 5,200 |

2.6.5. Проводные средства связи

2.6.5.1. Проводные средства связи села Екатериновка

Общая часть

Основной задачей разработки данного раздела на стадии генерального плана села Екатериновка Екатериновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края является определение центров телефонной нагрузки на расчетный срок до 2027г. с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. По результатам расчетов принимаются проектные решения о необходимости размещения в этих районах новых АТС или реконструкция существующих. Аналогичные задачи решаются по радиотрансляционной и телевизионной сети села Екатериновка.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справок о телефонизации и радиофикации села Екатериновка, выданных Ейским ЛТУ и ОАО «ЮТК».

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана села Екатериновка Екатериновского сельского поселения.

2. СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. СНиП 2.05.06.85*.

Телефонизация

В селе Екатериновка в настоящее время имеется квазиэлектронная АТС типа «КВАНТ-Е» монтированной емкостью 576 NN, расположенная по ул.Калинина,37.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации села Екатериновка на расчетный срок до 2027г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.05.06-85*.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население сельских населенных пунктов по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=278 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.55=153 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 153 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок до 2027 года для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 483 телефона на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2027г. при численности населения села равной 23000 человек должно составить:

23 000(0.483=11109 телефонов, что потребует расширение действующей АТС до емкости 11104 номера.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 55.

| Расчет количества телефонов по жилой застройке села Екатериновка |
| --- |
| Таблица 55 |
| № квартала | Существующая застройка | Проектируемая застройка | Кол-во телефонов, по существ.+ проект.застройке |
|  | Усадебная застройка | Многоквартирная и секционная застройка | Всего проживающих | Усадебная | Секционная | Всего проживающих |  |
|  | Кол-во домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во домов | Кол-во квартир | Кол-во проживающих человек |  | Кол-во домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во домов | Кол-во проживающих человек |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 29 | 55 |  |  |  | 55 | 47 | 141 |  |  | 141 | 76 |
| 2 | 3 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 5 | 6 | 12 |  |  |  | 12 | 11 | 33 |  |  | 33 | 17 |
| 6 | 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 24 | 72 |  |  | 72 | 27 |
| 8 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 70 | 210 |  |  | 210 | 73 |
| 9 | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 19 | 57 |  |  | 57 | 23 |
| 10 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 9 | 27 |  |  | 27 | 12 |
| 13 | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 24 |  |  | 24 | 12 |
| 14 | 14 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 | 3 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 3 |
| 16 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | 6 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 6 |
| 18 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 19 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 20 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 21 | 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 22 | 7 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 7 |
| 23 | 14 | 28 | 2-2 кв. | 4 | 8 | 36 |  |  |  |  |  | 18 |
| 24 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 25 | 13 | 26 | 1-4 кв. | 4 | 8 | 34 |  |  |  |  |  | 17 |
| 26 | 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 27 | 17 | 33 | 1-4 кв. | 4 | 8 | 41 |  |  |  |  |  | 21 |
| 28 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 21 | 63 |  |  | 63 | 23 |
| 28' |  |  |  |  |  |  | 16 | 48 |  |  | 48 | 16 |
| 29 | 16 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 16 |
| 30 | 6 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 6 |
| 31 | 7 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 7 |
| 32 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 33 | 36 | 71 | 1-4 кв. | 4 | 8 | 79 |  |  |  |  |  | 40 |
| 34 | 21 | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 21 |
| 35 | 13 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 13 |
| 36 | 36 | 71 |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 36 |
| 37 | 18 | 35 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 51 |  |  |  |  |  | 26 |
| 38 | 15 | 30 | 2-2 кв. 2-4 кв. | 12 | 24 | 54 |  |  |  |  |  | 27 |
| 39 | 18 | 35 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 47 |  |  |  |  |  | 24 |
| 40 | 7 | 14 | 1-3 кв. | 3 | 6 | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 41 | 19 | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 19 |
| 42 | 9 | 18 |  |  |  | 18 | 19 | 57 |  |  | 57 | 28 |
| 42' |  |  |  |  |  |  | 12 | 36 |  |  | 36 | 12 |
| 43 | 6 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 6 |
| 44 | 18 | 35 | 2-18 кв. | 36 | 71 | 106 |  |  |  |  |  | 54 |
| 45 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 46 | 16 | 32 | 5-2 кв. | 10 | 20 | 52 | 20 | 60 |  |  | 60 | 46 |
| 47 | 29 | 55 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 67 |  |  |  |  |  | 35 |
| 48 | 17 | 33 | 1-4 кв. | 4 | 8 | 41 |  |  |  |  |  | 21 |
| 49 | 7 | 14 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 30 | 3 | 9 |  |  | 9 | 18 |
| 50 | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 15 | 45 |  |  | 45 | 19 |
| 50' |  |  |  |  |  |  | 11 | 33 |  |  | 33 | 11 |
| 51 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 52 | 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 52' |  |  |  |  |  |  | 18 | 54 |  |  | 54 | 18 |
| 53 | 9 | 18 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 30 | 5 | 15 |  |  | 15 | 20 |
| 54 | 21 | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 21 |
| 55 | 24 | 47 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 63 | 5 | 15 |  |  | 15 | 37 |
| 56 | 9 | 18 |  |  |  | 18 | 8 | 24 |  |  | 24 | 17 |
| 57 | 7 | 14 |  |  |  | 14 | 10 | 30 |  |  | 30 | 17 |
| 58 | 8 | 16 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 32 | 10 | 30 |  |  | 30 | 26 |
| 59 | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |
| 60 | 13 | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 13 |
| 61 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 23 | 69 |  |  | 69 | 24 |
| 62 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 21 | 63 |  |  | 63 | 22 |
| 63 | 19 | 37 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 53 |  |  |  |  |  | 27 |
| 64 | 15 | 30 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 46 |  |  |  |  |  | 23 |
| 65 | 21 | 41 | 2-4 кв. | 8 | 16 | 57 |  |  |  |  |  | 27 |
| 66 | 30 | 59 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 71 |  |  |  |  |  | 36 |
| 67 | 9 | 18 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 34 |  |  |  |  |  | 17 |
| 67' |  |  |  |  |  |  | 36 | 108 |  |  | 108 | 38 |
| 68 | 16 | 32 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 44 |  |  |  |  |  | 22 |
| 69 | 20 | 39 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 55 |  |  |  |  |  | 28 |
| 70 | 4 | 8 | 4-2 кв. | 8 | 16 | 24 |  |  |  |  |  | 12 |
| 71 | 4 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |
| 72 | 15 | 30 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 42 |  |  |  |  |  | 21 |
| 73 | 16 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 16 |
| 74 | 26 | 51 | 6-2 кв. | 12 | 24 | 75 |  |  |  |  |  | 38 |
| 75 | 15 | 30 | 3-2 кв. | 6 | 12 | 42 |  |  |  |  |  | 21 |
| 76 | 20 | 39 | 1-4 кв. | 4 | 8 | 47 |  |  |  |  |  | 24 |
| 77 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 78 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 79 | 21 | 41 | 2-2 кв. | 4 | 8 | 49 |  |  |  |  |  | 25 |
| 80 | 15 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 15 |
| 81 | 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |
| 82 | 16 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 16 |
| 83 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 84 | 8 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 |
| 85 | 13 | 26 |  |  |  | 26 | 7 | 21 |  |  | 21 | 20 |
| 86 | 28 | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 28 |
| 87 | 18 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 18 |
| 88 | 17 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 17 |
| 89 | 15 | 30 |  |  |  | 30 | 12 | 36 |  |  | 36 | 27 |
| 90 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 13 | 39 |  |  | 39 | 15 |
| 91 | 3 | 6 |  |  |  | 6 | 29 | 87 |  |  | 87 | 31 |
| 92 | 9 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| 92' |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 |  |  | 30 | 10 |
| 93 | 7 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 7 |
| 94 | 6 | 12 |  |  |  | 12 | 27 | 81 |  |  | 81 | 33 |
| 95 | 8 | 16 |  |  |  | 16 | 19 | 57 |  |  | 57 | 27 |
| 95' |  |  |  |  |  |  | 17 | 51 |  |  | 51 | 17 |
| На проектируемой территории (кварталы жилой застройки без нумерации) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2054 | 6162 | 154 | 12400 | 18562 | 6187 |
| Итого | 1151 | 2268 | 86 | 223 | 445 | 2713 | 2629 | 7887 | 154 | 12400 | 20287 | 8138 |
|  | Расчетное количество телефонов квартирного сектора на срок до 2027 года составит 8 138 NN |  |

Учитывая полученные расчеты, проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается:

- в проектируемом здании для размещения организаций, учреждений и предприятий связи (литер 4 по экспликации генплана) выделить помещение для размещения цифрового универсального узла доступа системы NGN (Next Generation Networks).В качестве аппаратной платформы для узла доступа предлагается использовать оборудование Si 2000 MSAN (широкополосный доступ), Si 2000 CallServer & iCS (управление вызовами), Si 2000 Application Server (сетевые услуги). Емкость узла доступа для обслуживания абонентов в новой застройке (восточная часть села) согласно расчетам должна быть 7 648 портов;

- существующую АТС «Квант-Е» демонтировать и на освободивщихся площадях разместить вынос от узла доступа восточной части села Екатериновка. Емкость выноса должна составлять 3 424 порта;

- построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на участке от узла доступа и выноса села Екатериновка до узловой станции Ей-Укрепление. Трасса прохождения ВОЛС определяется на последующих этапах проектирования;

- построить магистральную телефонную сеть села Екатериновка с устройством шкафных районов в зоне существующей и проектируемой застройки. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из а/ц труб диаметром 100 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные типа ККС-2, ККС-3 и ККС-4.

План расположения узла доступа проводных средств связи села Екатериновка показан на листе 1.

Телефонная сеть на участке от распределительных шкафов до жилых домов выполняется по техническим условиям оператора связи за счет средств застройщиков.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

К расчетному сроку, стоимость оптических кабелей будет сопоставима, к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, (оптическое волокно в дом) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов с.Екатериновка Екатериновского сельского поселения.

Радиофикация

В настоящее время в селе Екатериновка имеется местный радиоузел мощностью 2.5 кВт 1981 года постройки. Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом генерального плана для радиофикации с.Екатериновка предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-трехпрограммный кодер;

-абонентские трехпрограммные приемники.

Трехпрограммные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и трехпрограммного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в селе проектом генерального плана на срок до 2027 года  предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 250 Вт. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в проектируемом здании для размещения организаций, учреждений и предприятий связи (литер 4 по экспликации генплана).

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 56

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2007г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 63 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 11 104 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 8 138 |

2.6.5.2. Проводные средства связи хутора Любимов

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии разработки генерального плана хутора  Любимов Екатериновского сельского поселения Щербиноваского района на срок до 2027 года является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. По результатам расчетов принимаются проектные решения о необходимости размещения в этих районах новых АТС или реконструкции существующих, рекомендуется тип оборудования, выбор трасс магистральных сетей и соединительных линий, предусматриваются шкафные районы. Аналогичные задачи решаются по радиотрансляционной и телевизионной сети х.Любимов.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации хутора Любимов, выданной Ейским ЛТУ от 26.04.2007г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана хутора Любимов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В хуторе Любимов в настоящее время имеется квазиэлектронная АТС типа «КВАНТ-Е» монтированной емкостью 160NN.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации х.Любимов в 2027г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население сельских населенных пунктов по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=278 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.55=153 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 153 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок до 2027 года для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 483 телефона на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2027г. при численности населения хутора равной 13900 человек должно составить:

13900(0.483= 6 713 телефона.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 57.

| Расчет телефонной номерной емкости квартирного сектора х.Любимов на срок до 2027 г. |
| --- |
| Таблица 57 |
| № планинровочного жилого района | Существующая застройка | Проектируемая застройка | Всего населения, чел. (существующее+проектное) |
|  | Расчетное количество телефонов | Кол-во домов | Кол-во проживающих, человек | Расчетное количество телефонов | Кол-во домов | Кол-во проживающих, человек |  |
|  | усадебной застройки | в усадебной застройке | в усадебной застройке | всего | усадебной застройки | секционной застройки | в усадебной застройке | в секционной застройке | в усадебной застройке | в секционной застройке | всего |  |
| I | 109 | 109 | 540 | 540 | 304 | 860 | 304 | 39 | 912 | 2580 | 3492 | 4032 |
| II | - | - | - | - | 278 | 815 | 278 | 17 | 834 | 2445 | 3279 | 3279 |
| III | - | - | - | - | 71 | 2175 | 71 | 85 | 214 | 6375 | 6589 | 6589 |
| Итого | 109 | 109 | 540 | 540 | 653 | 3800 | 688 | 141 | 1960 | 11400 | 13360 | 13900 |
| Расчетное количество телефонов квартирного сектора составляет-4 562 тлф. |  |

Учитывая результаты произведенного расчета, проектом генерального плана на срок до 2027 года предусматривается:

- выделить, в проектируемом здании общественного назначения (поз.1) помещение для размещения цифрового универсального узла доступа системы NGN (Next Generation Networks).В качестве аппаратной платформы для узла доступа предлагается использовать Si 2000 MSAN (широкополосный доступ), Si 2000 CallServer & iCS (управление вызовами), Si 2000 Application Server (сетевые услуги). Емкость узла доступа согласно расчетам должна быть 6 688 портов;

- построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на участке от районной АТС (ст.Щербиновская) до помещения узла доступа х.Любимов. Трасса прохождения ВОЛС определить на последующих этапах проектирования;

- построить магистральную телефонную сеть хутора с устройством шкафных районов в зоне существующей и проектируемой застройки. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из а/ц труб диаметром 100 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные типа ККС-2 и ККС-3.

План расположения узла доступа проводных средств связи х.Любимов показан на листе СС-1.

Телефонная сеть на участке от распределительного шкафа до жилого дома выполняется по техническим условиям оператора связи за счет средств застройщиков.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

К расчетному сроку, стоимость оптических кабелей будет сопоставима или даже равна стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации, при строительстве магистральных сетей предлагается технология FTTH, (оптическое волокно в дом) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов х.Любимов Екатериновского сельского поселения.

Радиофикация

В настоящее время в хуторе Любимов имеется местный радиоузел мощностью 0,1кВт 1981 года постройки. Учитывая моральный и технический износ оборудования радиотрансляционной сети и большие затраты по ее обслуживанию, проектом генерального плана для радиофикации хутора Любимов предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-трехпрограммный кодер;

-абонентские трехпрограммные приемники.

Трехпрограммные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и трехпрограммного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в хуторе проектом генерального плана на срок до 2027 года предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 250 Вт. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в здании общественного назначения (поз.1) рядом с цифровым узлом доступа.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 58

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 55 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 6 688 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 4 562 |

2.6.5.3. Проводные средства связи хутора Красный Дар

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии разработки генерального плана хутора Красный Дар муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района на срок до 2027 года является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. По результатам расчетов принимаются проектные решения о необходимости размещения в этих районах новых АТС или реконструкции существующих. Аналогичные задачи решаются по развитию радиотрансляционной и телевизионной сети хутора Красный Дар.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации хутора Красный Дар, выданной Ейским ЛТУ от 26.04.2007г. и ОАО «ЮТК».

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана х. Красный Дар.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В хуторе Красный Дар в настоящее время АТС отсутствует. Телефонизация абонентов хутора выполняется от квазиэлектронной АТС типа «КВАНТ-Е» установленной в селе Екатериновка по ул.Калинина,37. Для абонентов хутора от АТС проложен кабель с установкой кабельного ящика.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации хутора Красный Дар на расчетный срок до 2027 года, определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1.Каждой семье обеспечить установку телефона.

2.Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население сельских населенных пунктов по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=278 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.45=125 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 125 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок до 2027 года для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 455 телефонов на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2027г. при численности населения хутора равной 230 человек должно составить:

230(0.455= 104 телефона.

Учитывая полученные расчеты, проектом генерального плана на срок до 2027 года предусматривается:

- выделить в проектируемом общественном центре хутора (поз.1) помещение для размещения цифрового универсального узла доступа системы NGN (Next Generation Networks). В качестве аппаратной платформы для узла доступа предлагается использовать Si 2000 MSAN (широкополосный доступ), Si 2000 CallServer & iCS (управление вызовами), Si 2000 Application Server (сетевые услуги). Емкость узла доступа согласно расчетам должна быть 96 портов;

- построить волоконно-оптическую линии связи (ВОЛС) на участке от районной АТС (ст. Щербиновская) до помещения узла доступа х.Красный Дар. Трасса прохождения ВОЛС определяется на последующих этапах проектирования;

- построить распределительную телефонную сеть хутора с устройством кабельных ящиков в зоне существующей и проектируемой застройки Распределительная сеть прокладывается в телефонной канализации из а/ц труб диаметром 100 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные типа ККС-2 и кирпичные ККС-1.

План расположения узла доступа проводных средств связи х.Красный Дар показан на листе СС-1.

Телефонная сеть на участке от кабельного ящика до жилого дома выполняется по техническим условиям оператора связи за счет средств застройщиков.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима или даже равна стоимости медных кабелей. При строительстве распределительных сетей предлагается технология FTTH (оптическое волокно в дом) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов хутора Красный Дар Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Радиофикация

В настоящее время в хуторе Красный Дар местный радиоузел отсутствует. Радиофикация абонентов осуществляется от радиоузла в селе Екатериновка, построенном в 1981г. Учитывая моральный и технический износ оборудования радиотрансляционной сети и большие затраты по ее обслуживанию, проектом генерального плана для радиофикации хутора Красный Дар предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-трехпрограммный кодер;

-абонентские трехпрограммные приемники.

Трехпрограммные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и трехпрограммного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания на проектируемой территории по генеральному плану на срок до 2027 года предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 30 Вт. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в здании общественного центра рядом с цифровым узлом доступа.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 59

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 12 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 96 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 75 |

2.7. Озеленение

Территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории населенных пунктов относятся к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Древесная растительность присутствует в лесополосах и представлена, в основном, тополем, акацией, ясенем, яблоней, грушей, боярышником, алычой, туей, сосной, лохом серебристым.

Зеленые насаждения общего пользования в населенных пунктах представлены озеленением жилых улиц и общественных зданий, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных участках. Только в селе Екатериновка имеется парк.

##### Одна из важнейших проблем современного градостроительства:

- улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха, что имеет огромное оздоровительное значение.

Кроме того зеленых насаждения выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов жилых комплексов должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов, насаждения при административных и общественных учреждениях);

- ограниченного пользования (насаждения на участках физкультурно-оздоровительных, культурно-просветительных и лечебных учреждений, на участках учебных и детских дошкольных учреждений, посадки на производственных территориях для отдыха рабочих и служащих, насаждения при жилых домах в районе усадебной и многоквартирной застройки);

- специального назначения –защитные зоны от промпредприятияй, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное, насаждения на кладбищах и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Генеральные планы населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района предусматривают создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары в населенных пунктах объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов, зоны отдыха и скверов в единую систему. Озеленение балок будет защищать почву от эрозионных процессов и служить местом отдыха населения.

Генеральным планом села Екатериновка сохраняется существующий парк. Для проектируемого Восточного жилого района предусматривается создание в общественных центрах двух парков, которые бульварами соединяются с проектируемой в южной части озелененной зоной отдыха с аквапарком и пляжем на берегу реки Ея. Два парка запроектированы в юго-западной части села. По берегу реки Ея предусматривается благоустроенная набережная с озелененными прогулочными пешеходными аллеями.

Генеральным планом хутора Любимов предусматривается создание парков, примыкающих к общественным центрам жилых районов. После расчистки русел водотоков по балкам балки озеленяются, благоустраиваются. Бульвары и пешеходные аллеи объединяют в единую систему озелененные территории хутора. В кварталах жилой застройки предусматривается организация небольших скверов для отдыха населения.

Генеральным планом хутора Красный Дар предусматривается создание парковой зоны в кварталах южнее общественного центра. Широким бульваром парк увязан с проектируемой зоной отдыха на берегу Ейского лимана. Озеленяется территория вокруг стадиона и балка южнее стадиона.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зелени используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественной зелени должен быть укрупненным, незамедлительно создающий эффект.

Предусмотренные генеральными планами парки и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия села, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, софора японская, рябина обыкновенная, черемуха, боярышник, липа войлочная,

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, туя восточная.

Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины бульдонеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитной зеленью от производственных и коммунально-складских территорий, автодороги и ветрозащитными полосами по периметру села.

Санитарно-защитная зелень создается согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются тополь, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Учитывая климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории хутора может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное и террасное озеленение, зеленые крыши балконов, гаражей, развитию газонов, кустарников, цветников, природной и рудеральной.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза.

Баланс территории зеленых насаждений с.Екатериновка

на расчетный срок генерального плана

Таблица 60

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. от общей площади | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насаждения общего пользования: - парки, скверы, бульвары - лесопарковая зелень -озеленение набережной, берегозащитных сооружений | 65-75 65-75 65-75 | 4,1 | 2,7 | 63,8 - 5,6 | 44,7 - 2,0 |
|  | Итого: |  | 4,1 | 2,7 | 69,4 | 46,7 |
| 2. | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - детских садов - школ - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения | 75 40 52-58 52-58 | 0,5 1,5 0,8 3,1 | 0,4 0,6 0,4 1,6 | 3,3 9,8 4,2 22,1 | 2,5 3,9 1,2 12,1 |
|  | Итого: |  | 5,9 | 3,0 | 39,4 | 19,7 |
| 3. | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 80 |  |  | 68,8 | 55,0 |
|  | Итого: |  | - | - | 68,8 | 55,0 |
| 4. | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 396,8 | 257,9 | 676,7 | 473,7 |
| 5. | Улицы 20% | 20 | 100,1 | 20,0 | 248,2 | 49,6 |
|  | Всего |  | 506,9 | 283,6 | 1102,5 | 644,7 |

Баланс территории зеленых насаждений х.Любимов

на расчетный срок генерального плана

Таблица 61

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. от общей площади | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насаждения общего пользования: - парки, скверы, бульвары -озеленение балок | 65-75 65-75 |  |  | 49,7 - | 32,3 - |
|  | Итого: |  |  |  | 49,7 | 32,3 |
| 2. | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - детских садов, - школ - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения | 75 40 52-58 52-58 | 0,7 1,3 0,5 | 0,5 0,5 0,3 | 7,6 3,2 2,4 20,0 | 5,7 1,3 1,4 11,6 |
|  | Итого: |  | 2,5 | 1,3 | 33,2 | 20,0 |
| 3. | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 80 |  |  | 47,6 | 38,1 |
|  | Итого: |  | - | - | 47,6 | 38,1 |
| 4. | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 42,2 | 27,4 | 296,9 | 192,9 |
| 5. | Улицы 20% | 20 | 10,6 | 2,1 | 198,1 | 39,6 |
|  | Всего |  | 55,3 | 30,8 | 625,5 | 322,9 |

Баланс территории зеленых насаждений х.Красный Дар

на расчетный срок генерального плана

Таблица 62

| № п/п | Виды зеленых насаждений | % озеленен. От общей площади | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь территорий га | в т.ч. озеленение га | общая площадь территорий га | в т.ч озеленение га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насаждения общего пользования: - парки, скверы, бульвары -озеленение поймы - озеленение спортивно-оздоровительных учреждений | 65-75 65-75 65-75 |  |  | 7,8 54,1 7,6 | 5,1 35,1 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 69,5 | 40,2 |
| 2. | Насаждения ограниченного пользования: насаждения на участках: - начальной школы и детского сада - учреждений здравоохранения - учреждений общественного назначения | 75 52-58 52-58 | 0,5 0,3 | 0,4 0,2 | 0,7 2,1 | 0,5 1,1 |
|  | Итого: |  | 0,8 | 0,6 | 2,8 | 1,6 |
| 3. | Насаждения специального назначения: - насаждения санитарно-защитных зон | 80 | - | - | 7,1 | 5,7 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,1 | 5,7 |
| 4. | Насаждения в усадебной застройке | 65-72 | 66,8 | 43,4 | 101,6 | 66,1 |
| 5. | Улицы 20% | 20 | 10,7 | 2,1 | 37,8 | 7,6 |
|  | Всего |  | 78,3 | 46,1 | 218,8 | 121,2 |

Прогнозная оценка показателя озеленения

Таблица 63

| Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок (20 лет) до 2027 года |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения | Зелень общего пользования, га | Обеспеченность жителей кв.м/чел | Численность населения | Зелень общего пользования, га | Обеспеченность жителей кв.м/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Екатериновка | 2713 | 2,7 | 9,9 | 23000 | 44,7 | 19,4 |
| х.Любимов | 540 | 0 | 0 | 13900 | 32,3 | 23,2 |
| х.Красный Дар | 203 | 0 | 0 | 230 | 5,1 | 221,7 |

2.8. Внешний и внутренний транспорт

Важную роль в формировании транспортного узла Екатериновского сельского поселения Щербиновского района играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации. По территории края проходят федеральные автомобильные дороги: М – 4 «Дон» и М – 29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожной сети края.

С севера село Екатериновка ограничено автодорогой, по которой осуществляется связь с районным центром станицей Старощербиновской и другими населенными пунктами. В северном направлении от автодороги отходит дорога IV технической категории «Подъезд к х.Любимов», связывающая административный центр поселения с.Екатериновка с хутором Любимов. Восточнее села проходит автодорога IV технической категории «Екатериновка-Красный Дар», связывающая село с хутором Красный Дар и с населенными пунктами расположенной восточнее Ростовской области. Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Это можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов из стран Ближнего Востока и Черноморского бассейна.

Следует отметить, что произошли изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73 %. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35 %. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Важную роль в развитии транспортного узла села Екатериновка и муниципального образования Екатериновское сельское поселение играет размещение в северной части Щербиновского района игорной зоны с размещением на территории Щербиновского района и Екатериновского сельского поселения категорированных автодорог и железной дороги для обслуживания игорной зоны и населенных пунктов северной части Щербиновского района.

Развитие автомобильных дорог Екатериновского транспортного узла проектом предполагается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

2. Устройство узлов автомобильных дорог в одном уровне в местах примыкания поселковых дорог к автодороге общего назначения.

Узлы примыканий и пересечений предложены с учетом интенсивности движения, категории дорог и предусмотрены в одном уровне по типу «кольцо», так как при распределении потоков интенсивность движения на автомобильных дорогах не превысит значения для дорог II – III категории.

Кольцевой тип пересечения рекомендован исходя из возможности организации четкого и простого движения вокруг кольца (эллипса), большей безопасности движения по сравнению с другими системами узлов в одном уровне, обеспечения непрерывности движения по основному направлению.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Екатериновского транспортного узла.

Предлагаемые решения по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведены в схеме ГП-5.

Проектом предлагается расчистка русла реки Ея и создание, в границах проектирования села Екатериновка, причала для маломерных судов.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции и организации транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития населенных пунктов Екатериновского сельского поселения. К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию транспортной системы и улично-дорожной сети села, относятся:

- перспективная численность населения;

- административное, хозяйственное и культурно-историческое значение села;

- конфигурация и степень развития путей и устройств внешнего транспорта.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов, основанное на сохранении существующей сетки улиц с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы, с учетом дифференциации улиц по их значению, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автодороги общего пользования, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (второстепенные), по ним осуществляется связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

Ширина реконструируемых и проектируемых дорог в красных линиях – 26.0 м – 28,0м, ширина проезжей части – 6,0-9,0 м.

Проектируемые улицы обозначены условно, без названий. Реконструкцию существующих дорог, исходя из сложившейся застройки, необходимо предусмотреть применительно к типовым поперечным профилям.

При реконструкции существующих дорог предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками.

Особое место при проведении реконструкции и строительстве улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

Принимая во внимание, что в сельской местности для передвижения по населенному пункту жителями широко используется велосипед, рядом с общественными зданиями необходимо предусматривать места для парковки велосипедов.

Для хранения индивидуальных машин жителей секционной застройки предусматриваются подземные гаражи.

Для вывода транзитного автотранспорта за пределы населенных пунктов генеральным планом предусматривается строительство объездных автодорог.

В качестве пассажирского массового транспорта на перспективу предусматривается автобус и маршрутное такси.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрены предприятия автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), строительство которых предусмотрено вдоль автодороги на село Ейское Укрепление, хутор Любимов, хутор Красный Дар.

2.9. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района расположены объекты культурного наследия: памятники истории, монументального искусства и археологии.

Село Екатериновка. На территории села расположены четыре объекта культурного наследия (история и монументальное искусство). Два объекта включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

- памятник монументального искусства – братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920гг., 1942-1943 гг.;

- памятник В.И.Ленину, 1953 г.

Два объекта рекомендуются к постановке на государственную охрану, как объекты, представляющие культурную ценность:

- мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в парке им.Юрченко;

- торговая лавка, начало ХХ века по ул.Торговой.

На территории села и на прилегающей к селу территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы.

Хутор Любимов

Три километра северо-западнее территории хутора расположен объекты археологического наследия, представленный курганной группой «Любимовская», состоящей из 5 насыпей. Шесть километров восточнее хутора у дороги Любимов-Новый Путь расположен курган «Новый Путь». Курганы распаханы.

Хутор Красный Дар

В кварталах южной части хутора и на прилегающей к ним территории расположены многочисленные объекты археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами. Курганы, в основном, распаханы, некоторые – задернованы.

В соответствии с законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 6.06.2002г., вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, размер которых зависит от вида памятника.

В соответствии со ст.25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для сохранения памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру;

Для памятников археологии (первое тысячелетие до нашей эры) – IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для курганов высотой:

до 1 метра – 50 метров;

до 2 метров – 75 метров;

до 3 метров -125 метров;

свыше 3 метров – 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников.

Объекты культурного наследия и временные зоны охраны показаны на чертежах «Схема современного использования территории с комплексной оценкой территории» ГП-6, ГП-9, ГП-18, ГП-21.

Генеральными планами населенных пунктов села Екатериновка, хутора Любимов,  хутора Красный Дар учитывается наличие объектов культурного наследия. Сохранены объекты истории и монументального искусства. Планировочной структурой генеральных планов населенных пунктов учтено наличие и сохранение курганов и курганных групп.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах охранных зон устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В целях сохранения объектов культурного наследия устанавливаются режимы использования памятников истории и монументального искусства:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение памятника, не противоречащее сохранности памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекту культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В целях сохранения памятников археологии

- запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

- разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35 м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департаменту культуры Краснодарского края.

2.10.  Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную, в организационном и техническом отношении, отрасль коммунального хозяйства.

Целесообразность применения того или иного метода сбора и захоронения ТБО зависит от его состава и свойства для данного поселка, города или региона, потребности в тепловой энергии или удобрениях, от климатических условий и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также от численности населения и других факторов.

В настоящее время уборка территорий населенных мест и их санитарная очистка осуществляется по технологиям, предусматривающим механизацию наиболее трудоемких работ. Для этих целей отечественной и зарубежной промышленностью выпускаются необходимые спецмашины и оборудование.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, для организации работ по санитарному благоустройству сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе с концентрацией всех средств на базе МУП ЖКХ в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций.

При планово-регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

Количество всех бытовых отходов на срок генерального плана по населенным пунктам определяется согласно СНиП 2.07.01-89* приложение 11 с учетом постоянного населения и приводятся в таблицах 64 – 66.

с.Екатериновка

Таблица 64

| Наименование показателей | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. | Расчетные данные | Годовое накопление бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | л |  | тонн | тыс. л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий | 280 | 1400 | 23000 | 6440,0 | 32200,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 5 | 8 | 137100 | 685,5 | 1096,8 |
| Всего: |  |  |  | 7125,5 | 33296,8 |

х.Красный Дар

Таблица 65

| Наименование показателей | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. | Расчетные данные | Годовое накопление бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | л |  | тонн | тыс. л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий | 280 | 1400 | 230 | 64,4 | 322,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 5 | 8 | 17600 | 88,0 | 140,8 |
| Всего: |  |  |  | 152,4 | 462,8 |

х.Любимов

Таблица 66

| Наименование показателей | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. | Расчетные данные | Годовое накопление бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | л |  | тонн | тыс. л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий | 280 | 1400 | 13900 | 3892,0 | 19460,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 5 | 8 | 68860 | 344,3 | 550,9 |
| Всего: |  |  |  | 4236,3 | 20010,9 |

Примечания: * Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

** Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Для осуществления мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов от ТБО планируется в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения, а именно: различных учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки.

Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости Европейского стандарта.

Дальнейшие расчеты произведены с учетом установки контейнеров для сбора ТБО вместимостью 0,75м3 по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить ежедневно.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Необходимое число контейнеров для населенного пункта рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод t К1/ (365 V),

где    Пгод – годовое накопление ТБО на участке, м3;

t   – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов – 1,25;

V  – вместимость контейнера – 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров необходимо Бкон умножить на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве. Объемный вес ТБО = 200 кг/м3.

Определение необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза

село Екатериновка

Таблица 67

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=5,0м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Екатериновка | 32200,0 | 30590,0 | 1610,0 | 419,4 | 7,7 | ТБО-1 раз в 3 дня КГО-1 раз в неделю |
|  | С К=1,1 |  |  |  | 461 | 8 |  |

Определение необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза

хутор Любимов

Таблица 68

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=5,0м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | х.Любимов | 19460,0 | 18487,0 | 973,0 | 222,8 | 4,7 | ТБО-1 раз в 3 дня КГО-1 раз в неделю |
|  | С К=1,1 |  |  |  | 245 | 5 |  |

Определение необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза

хутор Красный Дар

Таблица 69

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V=5,0м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | х.Красный Дар | 322,0 | 305,9 | 16,1 | 4,2 | 0,1 | ТБО-1 раз в 3 дня КГО-1 раз в неделю |
|  | С К=1,1 |  |  |  | 5 | 1 |  |

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады рабочих.

До приобретения необходимого количества контейнеров и спецтехники вывоз необходимо производить позвонковым методом.

В число объектов обязательного обслуживания включают не только жилые здания, но и встроенные в них предприятия торговли, общественного питания, мастерские и др. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, школы и др. учебные заведения, кинотеатры, рынки и т.п.

Необходимое количество мусоровозов определяется:

- расстоянием до места обезвреживания;

- объемом ТБО и периодичностью его вывоза;

-	транспортными потоками мусоровозов.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (Псут ( Кисп),

где  Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года, м3;

Псут. - суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования (0,75, согласно приказу МЖКХ РСФСР от 05.12.86г.)

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р ( Е,

Где    Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на 1,5-сменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность мусоровозного транспорта и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число рейсов за смену определялось по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / Тпог + Траз + Тпрб

где  Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно, составит:

Тпрб = (2 х 6) / 40 = 0,30 час;

Поскольку хутор Красный Дар расположен в 2 км от села Екатериновка, обслуживание хутора спецавтотранспортом предполагается вместе с селом Екатериновка.

Определение числа машин для вывоза контейнеров объемом 0,75 м3

село Екатериновка, хутор Красный Дар

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО

Таблица 70

| Параметры | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15,0 | 45,0 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Продолжительность разгрузки мусоровоза | час | Тпог. | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку ТБО | час | Тразг. | 2,5 | 2,5 | 3,2 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

село Екатериновка, хутор Красный Дар

Таблица 71

|  |  |  |  | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плечо вывоза ТБО | км | L |  | 6 | 6 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | 2Тпрб | 2Тпрб=2 х L / V1 | 0,3 | 0,3 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | Р =(Т–(Тпз+То)) / /Тпог+Траз+2Тпрб | 4 | 4 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | Псут = Р*Е | 60 | 180 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок (с.Екатериновка+х.Красный Дар) | м3/год | Пгод |  | 30590+305,9= 30895,9 |
| Число мусоровозов | шт. | М | М = Пгод/ (365  Псут  Кисп), | 2 | 1 |

Плечо вывоза отходов до мусороперерабатывающего предприятия для хутора Любимов составит 15 км.

Тпрб = (2 х 15) / 40 = 0,75 час;

Определение числа машин для вывоза контейнеров объемом 0,75 м3

Хутор Любимов

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО хутора Любимов

Таблица 72

| Параметры | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15,0 | 45,0 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Продолжительность разгрузки мусоровоза | час | Тпог. | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку ТБО | час | Тразг. | 2,5 | 2,5 | 3,2 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

хутор Любимов

Таблица 73

|  |  |  |  | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плечо вывоза ТБО | км | L |  | 6 | 6 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | 2Тпрб | 2Тпрб=2 х L / V1 | 0,75 | 0,75 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | Р =(Т–(Тпз+То)) / /Тпог+Траз+2Тпрб | 3 | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | Псут = Р*Е | 45 | 135 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод |  | 18487 |
| Число мусоровозов | шт. | М | М = Пгод/ (365  Псут  Кисп), | 2 | 1 |

Таким образом, для вывоза ТБО при полуторасменном режиме для данного района экономически выгодней использовать мусоровозы марки КамАЗ-53213 КО-415А. К достоинствам данной марки машины следует отнести их большую вместимость и суточную производительность.

Для вывоза ТБО по заявкам предприятий целесообразно применение еще и 1 бортовой машины.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства, а также доставки сыпучих материалов (песок, торф) применяются специальные машины со съемным бункером. В качестве примера можно взять использование бункеровозов КМ-42001, КМ-43002. Для обслуживания Екатериновского и Шабельского сельских поселений достаточно двух бункеровозов.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование существующего парка машин специализированного назначения.

Расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием

село Екатериновка, хутор Красный Дар

Таблица 74

| Наименование машины | Нормативы потребности в спецмашинах для уборки улиц в НП Северокавказского региона (на 1 млн.м2 ) | Для проектируемого НП 0,1 млн.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поливомоечные | 16 | 2 |
| Подметально-уборочные | 19 | 2 |
| Плужно-щеточные снегоочистители* | 10 | 1 |
| Роторные снегоочистители | 2 | 1 |
| Снегопогрузчики | 4 | 1 |
| Распределители технологических материалов** | 17 | 2 |
| Скалыватели-рыхлители | 2 | 1 |
| ИТОГО |  | 10 |

Расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием

хутор Любимов

Таблица 75

| Наименование машины | Нормативы потребности в спецмашинах для уборки улиц в НП Северокавказского региона (на 1 млн.м2 ) | Для проектируемого НП 0,37 млн.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поливомоечные | 16 | 2 |
| Подметально-уборочные | 19 | 2 |
| Плужно-щеточные снегоочистители* | 10 | 1 |
| Роторные снегоочистители | 2 | 1 |
| Снегопогрузчики | 4 | 1 |
| Распределители технологических материалов** | 17 | 2 |
| Скалыватели-рыхлители | 2 | 1 |
| ИТОГО |  | 10 |

Примечание:* Плужно-щеточное оборудование монтируется на поливомоечные машины, на скалыватели-рыхлители и частично на распределители технологических материалов.

** Норматив рассчитан для случая распределения песко-соляной смеси.

В парках и зонах отдыха следует предусматривать стационарные общественные уборные и биотуалеты (из расчета 1 прибор на 1000 человек населения), расстояние между уборными следует принимать не более 1 км.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилого фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз ЖБО, образующийся от неблагоустроенного жилого фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере накопления ЖБО на головные очистные сообужения.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Щербиновском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО.

На территории Екатериновского сельского поселения на территории существующей свалки ТБО, расположенной к западу от села Екатериновка предусматривается пункт приема и сортировки твердых бытовых отходов.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Щербиновском районе генеральным планом сохраняется размещение существующей свалки ТБО с учетом СЗЗ до жилой застройки.

3. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели

муниципального образования Екатериновское сельское поселение

Щербиновского района

Таблица 76

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | 1 очередь строи-тельства 2017 г. | Расчет-ный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория |
| 1 | Земли Екатериновского сельского поселения Щербиновского района всего: | га | 24061,0 |  | 24061,0 |
|  | в том числе: - резервируемые для создания рекреационно-туристского комплекса (Азов-Сити) |  |  |  | 1418,0 |
| 2 | Земли населенных пунктов в том числе: | га | 1007,7 |  | 2693,0 |
|  | с. Екатериновка, в т.ч. | га | 808,3 |  | 1546,2 |
|  | с.Екатериновска в границах по генеральному плану | га | 808,3 |  | 808,3 |
|  | х.Любимов, в т.ч. | га | 87,5 |  | 893,0 |
|  | х.Любимов в границах по генеральному плану | га | 87,5 |  | 87,5 |
|  | х.Красный Дар, в т.ч. | га | 111,5 |  | 253,4 |
|  | х.Красный Дар в границах по генеральному плану | га | 111,5 |  |  |
|  | х.Новый Путь | га | 0,4 |  | 0,4 |
| 3 | Земли производственной зоны | га | 110,2 |  | 108,4 |
| 4 | Земли специального назначения |  | 2,7 |  | 2,7 |
|  | Земли режимных объектов |  | 0,2 |  | 0,8 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения Всего: | чел. | 3456 |  | 37131 |
|  | -с. Екатериновка | чел. | 2713 |  | 23000 |
|  | -х.Любимов | чел. | 540 |  | 13900 |
|  | -х.Красный Дар | чел. | 203 |  | 230 |
|  | -х.Новый Путь | чел. | 1 |  | 1 |
| III | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 3.1 | Водопотребление - всего | м3/сут. | 1221,76 |  | 13130,27 |
| 3.2 | Водоотведение | м3/сут. | 1049,51 |  | 11273,77 |
| 3.3 | Электропотребление | млн.кВт/год |  |  | 132,44 |
| 3.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | 0,004994 |  | 0,072481 |
| 3.5 | Расход газа | млн.м3/год | 1,272 |  | 67,683 |
| 3.6 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 43 |  | 100 |

Проектные границы населенных пунктов настоящим генеральным планом Екатериновского сельского поселения Щербиновского района предусматриваются на первую очередь и сохраняются в существующих границах. При развитии игорной зоны «Азов-Сити» и необходимости включения новых территорий в границы населенных пунктов сельского поселения, необходимо выполнить землеустроительную документацию по размежеванию и разделу земельных участков на территории включаемые в границы населенных пунктов в соответствии с функциональным зонированием генерального плана на расчетный срок.

Баланс территории генерального плана

села Екатериновка

Таблица 77

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта Всего: В том числе | га | 808,3 | 1333,5 |
|  | В границах по генеральному плану | га | 808,3 | 808,3 |
| I Жилая зона |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 396,8 | 406,8 |
| 1.2 | Территория существующей застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.3 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 268,5 |
| 1.4 | Территория проектируемой застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | 32,9 |
| 1.5 | Территория проектируемой застройки за расчетный срок после проведения мероприятий по инженерной защите территории | га | - | 22,3 |
| Итого по пункту I | га | 398,2 | 731,9 |
| II Общественно-деловая зона |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 3,1 | 22,1 |
| 2.2 | Территория учреждений народного образования | га | 2,0 | 13,1 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения/лечебно-оздоровительного назначения | га | 0,8 | 4,2 |
| 2.2 | Спортивные территории | га | 3,0 | 3,8 |
| Итого по пункту II | га | 8,9 | 43,2 |

Продолжение таблицы 77

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га | 4,5 | 34,4 |
| 3.2 | Водозаборные сооружения | га | 0,2 | 0,8 |
| 3.3 | Проектируемые производственные территории | га | - | 51,3 |
| 3.4 | Территория проектируемых гаражей | га | - | 14,9 |
| 3.5 | Автоматическая заправочная станция (АЗС), объекты дорожного сервиса | га | - | 10,3 |
| 3.6 | Территория стоянок | га | - | 2,1 |
| 3.7 | Территория улично-дорожной сети: | га | 100,1 | 248,2 |
|  | главные улицы | га | 43,5 | 121,8 |
|  | жилые улицы | га | 56,6 | 126,4 |
| Итого по пункту III | га | 104,8 | 362,0 |
| IV Зона рекреационного назначения |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 4,1 | 63,8 |
| 4.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 68,8 |
| 4.3 | Берегозащитные сооружения | га |  | 5,6 |
| 4.4 | Водная территория | га | 38,8 | 38,8 |
| 4.5 | Лодочный причал | га | - | 0,5 |
| 4.6 | Пляжная зона | га | - | 0,6 |
| Итого по пункту IV | га | 42,9 | 178,1 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 19,1 | 16,0 |
| 5.2 | Прочие (балки, ложбины, пустыри) | га | 232,1 | - |
| Итого по пункту V | га | 251,2 | 16,0 |
| VI Зона специального назначения |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,3 | 2,3 |
| Итого по пункту VI | га | 2,3 | 2,3 |
| ВСЕГО по пунктам I - VI | га | 808,3 | 1333,5 |

* Площадь селитебной территории за расчетный срок составляет 212,7 га

Основные технико-экономические показатели села Екатериновка

Таблица 78

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта | га | 808,3 | 1333,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | -жилых зон, всего | га | 398,2 | 731,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -малоэтажная и среднеэтажная застройка | га | 1,4 | 34,3 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 396,8 | 675,3 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 8,9 | 43,2 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 100,3 | 276,3 |
|  | -рекреационных зон | га | 4,1 | 63,8 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 19,1 | 16,0 |
|  | -зон специального назначения | га | 2,3 | 2,3 |
| 1.2. | Из общей площади земель хутора территории общего пользования, всего | га | 104,2 | 383,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | 4,1 | 63,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 100,1 | 248,2 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 2713 | 23000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | -постоянное население | чел. | 2713 | 23000 |
| 2.1.2. | временное население - всего | чел. | - | - |
|  | в том числе: -организованное | чел. | - | - |
|  | -временный обслуживающий персонал | чел. | - | - |

Продолжение 1 таблицы 78

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 75,04 | 790,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -2 -4- этажные многоквартирные жилые дома | тыс. м2 общ.пл.кв. | 12,65 | 437,72 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 62,39 | 352,43 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 75,04 | 73,27 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 716,88 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,66 | 34,28 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 110 40 | 2300 100 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 500 184 | 4140 180 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 0 | 414 |
| 4.3. | Больницы всего на 1000 чел. | койка | 12 4 | 310 13,47 |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение в смену | 37 14 | 417 18,15 |
| 4.5. | Аптеки | объект | 1 | 4 |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 600 211 | 1150 50 |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений | 1 | 2 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 538 198 | 6900 300 |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место | 0 0 | 920 40 |

Продолжение 2 таблицы 78

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола | 270 100 | 1610 70 |
| 4.11. | Плавательные бассейны всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | 0 0 | 460 20 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 | 0 0 | 44836 1949,4 |
| 4.13. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел | рабочее место | 0 0 | 161 7 |
| 4.14. | Гостиницы всего на 1000 чел | место | 0 0 | 138 6 |
| 4.15. | Бани всего на 1000 чел | место | 0 0 | 161 7 |
| 4.16. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену | 0 0 | 1380 60 |
| 4.17. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей всмену | 0 0 | 81 3,5 |
| 4.18. | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 4.19. | Отделение банка | операционное место | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 50,25 | 121,32 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 959,33 | 8132,80 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 823,68 | 6982,80 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год |  | 86,08 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | 0,004281 | 0,056664 |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год | 1,272 | 44,123 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 63 | 100 |

Баланс территории генерального плана хутора Любимов

Таблица 79

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: Северная часть Центральная часть Южная часть | га га га га | 87,5 | 893,0 344,7 171,5 376,8 |
|  | В границах по генеральному плану | га | 87,5 | 87,5 |
| Северная часть I Жилая зона: |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами | га | 42,2 | 30,0 |
| 1.2 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 13,4 |
| 1.2 | Территория проектируемой застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажей | га |  | 17,2 |
| 1.3 | Территория проектируемой застройки коттеджного типа | га |  | 56,7 |
| Итого по пункту III: | га | 42,2 | 117,3 |
| II Общественно-деловая зона: |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 0,5 | 7,2 |
| 2.2 | Территория учреждений народного образования | га | 2,0 | 6,1 |
| 2.3 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га | 0,7 | - |
| Итого по пункту II: | га | 3,2 | 13,3 |

Продолжение 1 таблицы 79

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га |  | 5,0 |
| 3.2 | Проектируемые производственные территории | га |  | 17,4 |
| 3.3 | Автоматическая заправочная станция (АЗС), объекты придорожного сервиса | га |  | - |
| 3.4 | Территория улично-дорожной сети | га | 10,6 | 62,8 |
|  | хозяйственно-объездная дорога | га |  | 2,7 |
|  | главные улицы | га | 5,1 | 26,4 |
|  | жилые улицы | га | 5,5 | 33,7 |
| Итого по пункту III: | га | 10,6 | 85,2 |
| IV Зона рекреационного назначения: |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 6,8 |
| 4.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 8,8 |
| 4.3 | Водная территория | га |  | 8,8 |
| Итого по пункту IV: | га |  | 24,4 |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га |  | 104,4 |
| 5.2 | Пустыри | га | 31,5 | - |
| Итого по пункту V: | га | 31,5 | 104,5 |
| Итого по пунктам I-V: | га | 87,5 | 344,7 |
| Центральная часть I Жилая зона: |
| 6.1 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 33,9 |
| 6.2 | Территория проектируемой застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажей | га |  | 16,3 |
| 6.3 | Территория проектируемой застройки коттеджного типа | га |  | 30,2 |
| Итого по пункту VI: | га | - | 80,4 |

Продолжение 2таблицы 79

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II Общественно-деловая зона: |
| 7.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га |  | 2,5 |
| 7.2 | Территория учреждений народного образования | га |  | 0,8 |
| Итого по пункту VII: | га | - | 3,3 |
| VIII Зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |
| 8.1 | Территория улично-дорожной сети | га | - | 44,9 |
|  | хозяйственно-объездная дорога | га |  | 2,3 |
|  | главные улицы | га | - | 19,2 |
|  | жилые улицы | га | - | 23,4 |
| Итого по пункту III: | га | - | 44,9 |
| IХ Зона рекреационного назначения: |
| 9.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 20,6 |
| 9.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 12,8 |
| 9.3 | Водная территория | га |  | 9,5 |
| Итого по пункту IХ: | га |  | 42,9 |
| Итого по пунктам VI- IХ: | га |  | 171,5 |
| Южная часть Х Жилая зона: |
| 10.1 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 132,7 |
| 10.2 | Территория проектируемой застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажей | га |  | 43,3 |
| Итого по пункту Х: | га |  | 176,0 |
| ХI Общественно-деловая зона: |
| 11.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га |  | 10,3 |
| 11.2 | Территория учреждений здравоохранения | га |  | 2,4 |
| 11.3 | Территория учреждений народного образования | га |  | 3,9 |

Продолжение 3 таблицы 79

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га |  | 3,4 |
| Итого по пункту ХI: | га |  | 20,0 |
| ХII Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |
| 12.4 | Территория улично-дорожной сети | га |  | 90,4 |
|  | хозяйственно-объездная дорога | га |  | 14,4 |
|  | главные улицы | га |  | 29,0 |
|  | жилые улицы | га |  | 47,0 |
| Итого по пункту ХII: | га |  | 90,4 |
| XIII Зона рекреационного назначения: |
| 13.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 22,3 |
| 13.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 26,0 |
| 13.3 | Водная территория | га |  | 7,1 |
| 13.4 | Пляжная зона | га |  | 0,8 |
| Итого по пункту XIII | га |  | 56,2 |
| XIV Земли сельскохозяйственного назначения: |
| 14.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га |  | 34,2 |
| Итого по пункту XIV: | га |  | 34,2 |
| Итого по пунктам Х-XIV: |  |  | 376,8 |
| Итого по пунктам I-XIV: | га |  | 893,0 |

Основные технико-экономические показатели хутора Любимов

Таблица 80

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта | га | 87,5 | 893,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | -жилых зон, всего | га | 42,2 | 373,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -малоэтажная застройка | га |  | 76,8 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 42,2 | 210,0 |
|  | - застройка коттеджами | га |  | 86,9 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 3,2 | 36,6 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,7 | 198,1 |
|  | -рекреационных зон | га |  | 49,7 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | - | 138,6 |
| 1.2. | Из общей площади земель хутора территории общего пользования, всего | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га |  | 49,7 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 10,7 | 198,1 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 540 | 13900 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | -постоянное население | чел. | 540 | 13900 |
| 2.1.2. | временное население - всего | чел. | - | - |
|  | в том числе: -организованное | чел. | - | - |
|  | -временный обслуживающий персонал | чел. | - | - |

Продолжение 1 таблицы 80

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 11,72 | 476,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -2 -4- этажные многоквартирные жилые дома | тыс. м2 общ.пл.кв. | 9,81 | 400,60 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 1,91 | 75,89 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 11,72 | 11,72 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 464,77 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,71 | 34,28 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 45 83 | 1261 91 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 150 278 | 2270 163 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 0 | 227 |
| 4.3. | Больницы всего на 1000 чел. | койка | 0 0 | 187 13,47 |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение в смену | 9 17 | 252 18,15 |
| 4.5. | Аптеки | объект | 1 | 2 |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 120 222 | 973 70 |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 57 106 | 4170 300 |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место | 0 0 | 556 40 |

Продолжение 2 таблицы 80

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола | 0 0 | 973 70 |
| 4.11. | Плавательные бассейны всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | 0 0 | 278 20 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 | 0 0 | 27097 1949,4 |
| 4.13. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел | рабочее место | 0 0 | 97 7 |
| 4.14. | Гостиницы всего на 1000 чел | место | 0 0 | 83 6 |
| 4.15. | Бани всего на 1000 чел | место | 0 0 | 97 7 |
| 4.16. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену | 0 0 | 834 60 |
| 4.17. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей всмену | 0 0 | 49 3,5 |
| 4.19. | Отделение банка | операционное место | 0 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,35 | 80,40 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 190,30 | 4915,04 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 163,90 | 4220,04 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год |  | 42,80 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | 0,000713 | 0,014339 |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год |  | 22,30 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 55 | 100 |

Баланс территории генерального плана хутора Красный Дар

Таблица 81

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта Всего: в том числе: | га | 111,5 | 253,4 |
|  | В границах по генеральному плану | га | 111,5 | 111,5 |
| I Жилая зона: |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 66,8 | 65,4 |
| 1.2 | Территория проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 36,2 |
| 1.3 | Резервные территории для развития жилой застройки | га |  | 20,4 |
| Итого по пункту III: | га | 66,8 | 122,0 |
| II Общественно-деловая зона: |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 0,3 | 2,1 |
| 2.2 | Территория учреждений народного образования | га | 0,5 | 0,7 |
| 2.3 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га |  | 7,6 |
| 2.4. | Территория лагеря отдыха | га | 0,8 | 2,3 |
| 2.5. | Автокемпинг | га |  | 0,8 |
| 2.6. | Территория объектов торговли, общественного питания | га |  | 1,4 |
| Итого по пункту II: | га | 1,6 | 14,9 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети: | га | 10,7 | 37,8 |
|  | главные улицы | га | 5,1 | 21,8 |
|  | жилые улицы | га | 5,6 | 16,0 |
| 3.2. | Стоянка |  |  | 0,9 |

Продолжение  таблицы 81

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Существующие производственные территории | га | 3,5 | 0,3 |
| Итого по пункту III: | га | 10,7 | 39,0 |
| IV Зона рекреационного назначения: |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 7,8 |
| 4.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га |  | 7,1 |
| 4.3 | Зелень в пойме реки | га |  | 54,1 |
| Итого по пункту IV: | га |  | 69,0 |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 7,0 | 8,1 |
| 5.2 | Территории, используемые под огороды | га | 3,3 |  |
| Итого по пункту V: | га | 10,3 | 8,1 |
| VI Зона специального назначения |
| 6.1. | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,4 | 0,4 |
| 6.2. | Пустыри | га | 11,7 |  |
| Итого по пункту VI: | га | 12,1 | 0,4 |
| Итого по пунктам I-VI: | га | 111,5 | 253,4 |

Основные технико-экономические показатели хутора Красный Дар

Таблица 82

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта | га | 111,5 | 253,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | -жилых зон, всего | га | 66,8 | 122,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 66,87 | 101,6 |
|  | - резервные территории для развития жилой застройки | га |  | 20,4 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 1,6 | 14,9 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 17,2 | 37,8 |
|  | -рекреационных зон | га |  | 61,9 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 7,0 | 8,1 |
| 1.2. | Из общей площади земель хутора территории общего пользования, всего | га | 17,2 | 45,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га |  | 7,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 17,2 | 37,8 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 203 | 230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | -постоянное население | чел. | 203 | 230 |
| 2.1.2. | временное население - всего | чел. | - | - |
|  | в том числе: -организованное | чел. | - | - |
|  | -временный обслуживающий персонал | чел. | - | - |

Продолжение 1 таблицы 82

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 4,43 | 7,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -2 -4- этажные многоквартирные жилые дома | тыс. м2 общ.пл.кв. | - |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,43 | 7,88 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,43 | 4,43 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 3,45 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,71 | 34,28 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 15 65 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 25 108 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 0 | 0 |
| 4.3. | Больницы всего на 1000 чел. | койка | 0 0 | 0 0 |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение.в смену | 0 0 | 0 0 |
| 4.5. | Аптеки | объект | 0 | 0 |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 0 0 | 35 150 |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений | 0 | 1 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 0 0 | 69 300 |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место | 0 0 | 9 40 |

Продолжение 2 таблицы 82

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола | 0 0 | 0 0 |
| 4.11. | Плавательные бассейны всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | 0 0 | 0 0 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 | 0 0 | 448 1949,4 |
| 4.13. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел | рабочее место | 0 0 | 2 9 |
| 4.14. | Гостиницы всего на 1000 чел | место | 0 0 | 0 0 |
| 4.15. | Бани всего на 1000 чел | место | 0 0 | 5 21 |
| 4.16. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену | 0 0 | 0 0 |
| 4.17. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей в смену | 0 0 | 0 0 |
| 4.19. | Отделение сбербанка | операционное место | 0 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,35 | 80,40 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 72,134 | 82,428 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 61,934 | 70,928 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год |  | 3,56 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год |  | 0,001478 |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год |  | 1,260 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 12 | 100 |