|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНО решением Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от __________________№______ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью

«Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения

в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района

на период 2018 - 2020 годов

| Заказчик |  | администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик». |
| Координатор |  | администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. |
| Предмет Технического задания |  | разработка и представление в администрацию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района проекта инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в целях подключения объектов строительства (реконструкции). |
| Основания для разработки инвестиционной программы |  | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; решение Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 30 декабря 2013 года № 1 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года и на перспективу до 2041 года»; постановление администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 15 марта 2016 года № 42 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»; постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| Цели разработки инвестиционной программы |  | обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям холодного водоснабжения новых построенных (реконструированных) объектов капитального строительства на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; сбалансированность системы холодного водоснабжения; повышение надежности холодного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. |
| Срок разработки и представления инвестиционной программы |  | три месяца со дня утверждения Технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы |  | 2018-2020 годы. |

Содержание Технического задания

1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения

Общая протяженность водопроводных сетей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района                    составляет 59,1 км.

Износ водопроводных сетей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет более 60%.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Екатериновского сельского поселения                 является изношенность водопроводных сетей. В поселении около 41,7% сетей составляют полиэтиленовые трубы. Стальные и чугунные имеют износ более 80%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 92%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям                             последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и                    ухудшению качества воды.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения                              показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и монтаж оборудования отвечающее энергосберегающим технологиям.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются в виде целевых индикаторов,                         представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем холодного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, условий развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по строительству, реконструкции или модернизации                       централизованной системы холодного водоснабжения  на период 2018-2020 годов (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на 2018-2020 годы и обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения удовлетворяющего потребности с учетом перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы  водоснабжения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.1.6. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, соответствующих установленным требованиям, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,35 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 45,86 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| 4. Потери воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 45,3 | 44,7 | 44,1 | 43,5 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 47,3 | 46,71 | 46,1 | 45,5 |
| 4.2. Объем реализации питьевой воды, тыс. м3 | 57,2 | 57,79 | 58,4 | 59,00 |
| 4.3. Общая подача воды в водопроводную сеть, тыс. м3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значения целевых индикаторов определяются по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по следующим показателям:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | Изменения, % к 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 8 |
| 1 | Надежность водоснабжения | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Качество питьевой воды | соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 69 | 68 | 67 | 4,3 |
| 5 | Уровень потерь | % | 44,7 | 44,1 | 43,5 | 4 |
| 6 | Количество аварий и повреждений | шт. в год | 36 | 35 | 34 | 8,1 |
| 7 | Аварийность системы | ед/км | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 8,8 |
| 8 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 15 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность сетей | км | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 0 |
| 11 | Увеличение нагрузок системы | тыс.м³/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. В ходе реализации  инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на 2018-2020 годы (Приложение №1).

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

3. Основные требования к инвестиционной программе

При разработке инвестиционной программы должны быть учтены следующие требования:

1)обеспечение потребности в водоснабжении новых построенных (реконструируемых) объектов капитального строительства на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района согласно приложению                    № 1 к настоящему Техническому заданию;

2)учет заявок потребителей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на подключение к                      сетям водоснабжения;

3)определение значений целевых индикаторов по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по установленным показателям;

4)повышение надежности холодного водоснабжения в Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

5)обеспечение сбалансированности систем холодного водоснабжения  в Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

6)осуществление предварительного расчета тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в разрезе каждого вида сетей;

7)подготовка проекта инвестиционного договора в целях развития систем холодного водоснабжения,                     заключаемого администрацией Екатериновского сельского поселения Щербиновского района с обществом с                     ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» и определяющего условия реализации                              инвестиционной программы;

8)подготовка табличной части инвестиционной программы организации коммунального комплекса в                          соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

9) инвестиционная программа должна быть сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования                           централизованных систем холодного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района                     согласно Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

10) инвестиционная программа должна содержать требования по поддержанию и обеспечению качества питьевой воды в процессе эксплуатации системы водоснабжения, соответствующего установленным требованиям.

4. Состав инвестиционной программы

В состав инвестиционной программы входят:

1)пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

2)основные мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации сетей и сооружений систем холодного водоснабжения с указанием увеличения объемов водоснабжения для объектов капитального строительства на             территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

3)ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (в натуральных показателях);

4)финансовый план ООО «Щербиновский коммунальщик», составленный на 3-летний период с разделением по каждому виду деятельности.

5. Финансирование мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном                          Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций                                коммунального комплекса».

| Глава Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |  |  | В.Н. Желтушко |
| --- | --- | --- | --- |