ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

от_______________№___

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»

на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди

строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

| 1. | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 6 |
| 2.1. | Основные показатели системы теплоснабжения | 8 |
| 2.2. | Основные показатели системы водоснабжения | 12 |
| 2.3. | Основные показатели системы водоотведения | 17 |
| 2.4. | Основные показатели состояния системы электроснабжения | 18 |
| 2.5. | Основные показатели системы газоснабжения | 24 |
| 2.6. | Основные показатели системы сбора и утилизации ТБО | 27 |
| 2.7. | Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | 29 |
| 2.8. | Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры | 29 |
| 2.9. | Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения | 30 |
| 3. | Перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 31 |
| 3.1. | Перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | 31 |
| 3.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 35 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 39 |
| 4.1. | Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг | 39 |
| 4.2. | Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 43 |
| 4.3. | Целевые показатели потребления населением Екатериновского сельского поселения Щербиновского района каждого вида коммунального ресурса | 43 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 45 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 52 |
| 7. | Управление программой | 53 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными генеральным планом муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района, утверждённым решением совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 23 августа 2012 года  № 3 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства - 10 лет с 2013 года до 2022 года и на перспективу до 2041 года. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | 1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-70. 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 4. Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». 5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 7. Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 8. Градостроительный кодекс Краснодарского края. 9. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013 года № 2792-КЗ). 10. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). 11. Концепция основных направлений социально экономического развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2020 года. 12. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. 13. Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011 года № 5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». 14. Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012 года № 6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011 года № 5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». 15. «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года» Минрегионразвития России, апрель 2012 года. 16. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт территориального планирования». |
| Исполнители Программы: | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: 1. электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; 2. холодное водоснабжение и водоотведение; 3. обращения твёрдых бытовых отходов (далее также - ТБО). |
| Цель Программы: | 1. обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; 2. повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; 3. развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; 4. улучшение экологической ситуации на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; 5. оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, которое обеспечивается: 1. повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 2. эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; 3. созданием благоприятного инвестиционного климата; 4. модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 5. использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; 6. улучшением экологической ситуации на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | 1. критерии доступности для населения коммунальных услуг; 2. целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; 3. целевые показатели потребления населением Екатериновского сельского поселения Щербиновского района по видам коммунальных ресурсов; 4. показатели воздействия на окружающую среду; 5. показатели степени охвата потребителей приборами учета. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года): 1 этап (10 лет) с 2013 года до 2022 года 2 этап (10 лет) с 2023 года до 2032 года |
| Объемы финансирова-ния: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |
|  | Год | В ценах 2012 г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс.руб.) |
|  | 2013 |  |  |
|  | 2014 | 23 434,38 | 24 699,84 |
|  | 2015 | 26 062,38 | 28 814,77 |
|  | 2016 | 47 973,83 | 55 908,71 |
|  | 2017 | 68 286,83 | 83 794,77 |
|  | 2018 | 81 158,10 | 104 669,60 |
|  | 2019-2023 | 437 110,31 | 686 525,45 |
|  | 2024-2028 | 433 420,73 | 790 602,75 |
|  | 2029-2032 | 437 469,11 | 840 028,19 |
|  | ИТОГО | 1 554 915,67 | 2 615 043,87 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: 1. собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления); 2. плата за подключение (присоединение); 3. бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; 4. заемные средства; 5. средства фондов (в т.ч. пенсионных); 6. средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния

## коммунальной инфраструктуры

Население и организации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится сбор твёрдых бытовых отходов. Водоотведение и горячее водоснабжение отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в таблице № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Институциональная структура сферы производства и сбыта

коммунальных ресурсов и услуг

Таблица № 2.1.

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабже-ние | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубань-энерго» муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Теплоэнерго» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Щербиновский коммунальщик» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Красно-даркрайгаз» | ОАО «Красно-даркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор ТБО | муниципальное казенное пред-приятие «Услуга» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |

Екатериновское сельское поселение Щербиновского района входит в состав муниципального образования Щербиновский район и наделено статусом муниципального образования.

Село Екатериновка (административный центр), хутор Красный Дар, хутор Любимов, хутор Новый Путь являются населенными пунктами в составе Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Щербиновский район. Котельные и тепловые сети Екатериновского сельского поселения Щербиновского района обслуживаются муниципальным унитарным предприятием «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район. Основным видом топлива на котельных является газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая, систем ГВС закрытая.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения

МУП «Теплоэнерго» Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

Таблица № 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013 года |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 0,57 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 4 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,47 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 82,46 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,30 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,03 | км |
| Выработка тепловой энергии | 934,38 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла: |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 20,83 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 31,92 | Гкал/год |
| относительно выработки | 3,42 | % |
| относительно отпуска | 3,49 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,91 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,91 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,09 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,03 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 3,42 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,88 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,88 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,68 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,78 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 51,74 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 54,84 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 187,78 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 200,00 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 0,18 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 1,57 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 48,35 | МВт |

В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства - 10 лет с 2013 года до 2022 года и на перспективу до 2041 года (далее - Программа) надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для населения на отопление (установленные для МУП «Теплоэнерго») Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

Таблица № 2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 года | 1-е п/г 2012 года | 2-е п/г 2012 года | 1-2-е п/г 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1997,75 | 1997,75 | 2117,61 / 2220,05 | 2220,05 / 2371,82 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 36/2010-т от 08.12. 2010 г. | Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 56/2011-т от 21.12. 2011 г. | Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 56/2011-т от 21.12. 2011 г. | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №55/2012-т от 25.12.2012 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12. 2011 г. | 01.01. 2012 г. до 30.06. 2012 г. | 01.07.2012 г.-31.08.2012 г. / 01.09.2012 г. 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. / 01.07.2013 г.-31.12.2013 г. |

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица № 2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,57 | 1,01 | 1,00 | 1,76 | 2,17 | 2,96 | 8,08 | 8,67 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 0,47 | 0,89 | 0,89 | 1,58 | 1,96 | 2,68 | 7,32 | 7,85 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 83 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Общая протя-женность сетей | км | 0,30 | 0,59 | 0,55 | 0,84 | 1,06 | 1,11 | 2,45 | 2,53 |
| в т. ч. протяжённость тепловых се-тей, нуждаю-щихся в замене | км | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1. Производство тепловой энергии |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 934 | 1759 | 1753 | 3116 | 3868 | 5307 | 14490 | 15540 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 21 | 39 | 39 | 69 | 86 | 118 | 323 | 346 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 914 | 1720 | 1714 | 3046 | 3782 | 5189 | 14167 | 15194 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 32 | 62 | 56 | 82 | 103 | 103 | 262 | 268 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 3,49 | 3,58 | 3,24 | 2,68 | 2,73 | 1,98 | 1,85 | 1,76 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 882 | 1658 | 1658 | 2965 | 3679 | 5086 | 13905 | 14926 |
| по группам потребителей |
| население в т.ч.: | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 882 | 1658 | 1658 | 2965 | 3679 | 5086 | 13905 | 14926 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бес-перебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжите-льность (бес-перебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения:

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

В 2012 году система водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района имела показатели, приведенные в               таблице № 2.2.1.

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица № 2.2.1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 330,0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 330,0 |
| Реализация воды | м3/сут | 160,63 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 27,74 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 57,90 |
| в том числе нуждающихся в замене | км |  |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  |  |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 1 |
| Количество водонапорных башен | ед.\ м3 | 3 |
| Количество резервуаров | ед.\ м3 | 2 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/ м3 | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 3457 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 69,67 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % |  |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % |  |

Водоснабжение села Екатериновка осуществляется от существующего водозабора, в состав которого входят: резервуар и водопроводная насосная станция. Источником водоснабжения хутора Красный Дар является магистральная сеть Ейского группового водопровода. В хуторах Любимов и Новый Путь  водоснабжение осуществляется из существующий скважины и водонапорной башни.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны.

Вода  в резервуары села Екатериновка поступает от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода.

Подача воды от водопроводных очистных сооружений осуществляется насосной станцией II подъема в резервуары чистой воды 2х3000м3 насосной станции III подъема в станице Староминской; далее до насосной станции IV подъема в городе Ейске, с двумя резервуарами по 10000м3, для города Ейска, и двумя резервуарами по 2000 м3, для Ейского района; в резервуары чистой воды 2х3000м3 насосной станции IV подъема в станице Кущевской.

Кроме резервуаров чистой воды, имеются водонапорные башни, обеспечивающие необходимый напор воды в разводящих сетях населенных пунктов.

Село Екатериновка.

Водоснабжение села Екатериновка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

Население имеет также собственные колодцы, используя их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хутор Красный Дар.

Водоснабжение хутора Красный Дар осуществляется от магистрального водопровода Ейского группового водопровода.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

Население имеет также собственные колодцы, используя их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хутор Любимов.

Централизованное водоснабжение в хуторе Любимов отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение привозное.

Лабораторный контроль за качеством воды, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных колодцев, не осуществляется.

Хутор Новый Путь.

Централизованное водоснабжение в хуторе Новый Путь отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение привозное.

Лабораторный контроль за качеством воды, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных колодцев, не осуществляется.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Екатериновского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей. В поселении около 68,1% сетей составляют полиэтиленовые трубы. Стальные трубы имеют износ более 80%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

Общая протяженность водопроводных сетей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет 57,90 км.

в селе  Екатериновка

- стальных труб Ø125-200 – 18,11км,

- асбестоцементные трубы Ø100-125-150 – 0,35 км,

- трубы п/эт Ø100-150 – 39,44 км.

По материалам распределяются следующим образом:

- стальные – 31,3%;

- асбестоцементные – 0,6%;

- полиэтиленовые – 68,1%.

Износ водопроводных сетей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет более 50%.

Напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского.

Действующие водонапорные башни построены в 70-е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельских населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

На водозаборах Екатериновского сельского поселения Щербиновского района  необходимое давление и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается водонапорными башнями Рожновского.

Автоматика водонапорных башен поселения имеет высокую степень изношенности, что зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозийные процессы.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица № 2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 1-е п/г 2012 года | 2-е п/г 2012 года | 1-2-е п/г 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод» | за 1 куб.м., с НДС | 45,85 | 45,85 | 45,85 |  |
| Тариф ООО «Щербиновский коммунальщик» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 45,85 / 50,52 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 01.02.2011 г. №2/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012г. №41/2012-окк (с изм. от 28.02.13г. № 9/2013-окк) |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год (ожид.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2024 годы | 2025-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | 58 | 64 | 65 | 69 | 71 | 74 | 107 | 122 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 55 | 52 | 47 | 44 | 41 | 38 | 14 | 5 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 82 | 125 | 169 | 205 | 240 | 308 | 655 | 980 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 23 | 34 | 45 | 52 | 58 | 71 | 137 | 172 |
| Уровень потерь | % | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 59 | 92 | 125 | 153 | 182 | 237 | 518 | 808 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 55 | 79 | 104 | 126 | 146 | 187 | 390 | 573 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 4 | 12 | 21 | 28 | 36 | 50 | 128 | 235 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В населенном пункте территория индивидуальной жилой застройки Екатериновского сельского поселения Щербиновского района централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок для поселения необходимо предусматривать строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водоотведения;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Развитие системы водоотведения

Таблица № 2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год (ожид.) | 2014год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Установленная производитель-ная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Фактическая производствен-ная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,99 | 1,82 |
| Коэффициент использования производствен-ной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | 10,86% | 28,16% | 51,95% |
| Общая протяжённость сетей | км | - | - | - | - | - | 11,68 | 40,87 | 52,55 |
| Протяжённость сетей, нуждаю-щихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём реалии-зации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 102 | 264 | 480 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 43 | 130 | 303 |
| Объём отве-дённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 107 | 277 | 511 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 107 | 277 | 511 |
| Передано ст. вод на очистку дру-гим канализа-циям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией Екатериновского сельского поселения Щербиновского района является Щербиновские РЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Екатериновского сельского поселения Щербиновского района осуществляется от подстанций: ПС 35/10 кВ «Екатериновка».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице № 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица № 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребители (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн. состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Екатериновка» | 4,0 МВА | х. Любимов, х. Красный Дар, х. Новый Путь, с. Екатериновка. | Удовлетво-рительное (1969) | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района приведены в таблице № 2.4.2

Таблица № 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Екатериновское сельское поселение Щербиновского района |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 58 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 4 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 8,681 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 59 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 12,681 |
| 8. | Суммарное потребление (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 59 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 107,542 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 107,542 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 2283 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 70 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 2213 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются сельхозобъекты, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

В Екатериновском  сельском поселении Щербиновского района в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 58 КТП (из них                                3 потребительские), в которых установлено 59 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 8,681 МВА  6 шт. (10%),               53 шт. (90%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 80 %.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей              35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в Екатериновском сельском  поселении Щербиновского района проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по

Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района

Таблица № 2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 1-е п/г 2012 года | 2-е п/г 2012 года | 1-2-е п/г 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт.ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 / 2,53 |
| Решение о при-нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 г. № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12. 2011 г. | 01.01.2012 г. - 30.06. 2012 г. | 01.07.2012 г. - 31.12. 2012 г. | 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. / 01.07.2013 г. 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам

## коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28 декабря 2012 года, № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от             22 января 2013 года № 94/2012-э, от 31июля 2013 года № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Екатериновского сельского поселения Щербиновского района бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Екатериновского сельского поселения Щербиновского района существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год (ожид) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 11,0 | 12,1 | 13,5 | 14,9 |
| Общая протя-жённость сетей | км | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 133 | 158 |
| Получено электроэ-нергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 15146 | 15081 | 15012 | 14941 | 14865 | 14787 | 17001 | 16507 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 4077 | 3914 | 3749 | 3580 | 3407 | 3231 | 2726 | 1531 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 26,92% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 16% | 9% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 11069 | 11166 | 11264 | 11361 | 11458 | 11555 | 14275 | 14976 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 10542 | 10635 | 10727 | 10820 | 10912 | 11005 | 13595 | 14262 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 7530 | 7596 | 7662 | 7728 | 7795 | 7861 | 8018 | 8213 |
| Прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 3012 | 3038 | 3065 | 3091 | 3118 | 3144 | 5578 | 6050 |
| Охват потре-бителей при-борами учета электроэнергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т. ч. |
| Охват насе-ления приборами учета элект-роэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индиви-дуальные приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Продолжительность (беспере-бойность) пос-тавки услуги электроснаб-жения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению только село Екатериновка газифицировано природным газом.

Газоснабжение села Екатериновка осуществляется от ГРС Николаевская.

Давление газа на выходе из ГРС Николаевская – 0,6 МПа.

Существующая потребность в газе по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района составляет:

- 2629,4 м3/ч или 5330,4 тыс.м3/год, в том числе:

- на  нужды населения – 2586,0 м3/ч или 5245,0 тыс. м3/год;

- на нужды котельных – 43,4 м3/ч или 85,4 тыс. м3/год.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Екатериновском  сельском поселении Щербиновского района являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом);

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

- не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица № 2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 1-е п/г 2012 года | 2-е п/г 2012 года | 1-2-е п/г 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г. / 01.04.2011 г. - 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. -30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. / 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. |

Развитие системы газоснабжения

Таблица № 2.5.2

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год (ожид.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Реализация газа потреби-телям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммун.-быт. и прочие потреби-тели | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - населе-нию | тыс. м3 | 15382 | 25519 | 35655 | 45792 | 45792 | 45792 | 55929 | 61660 |
| Охват населения приборами учета газа | % | 77,00 | 85,00 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.6. Основные показатели системы сбора и утилизации ТБО

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную уборку территории осуществляет муниципальное казенное предприятие «Услуга» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее -                       МКП «Услуга»).

Краткая характеристика специализированного предприятия МКП «Услуга»

Таблица № 2.6.1

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | - |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | - |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 23 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.п. | чел. | 4 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. |  |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | - |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов | чел. | - |

Согласно выданным исходным данным на балансе МКП «Услуга» имеется 3 единицы спецавтотранспорта.

Сбор ТБО с территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района осуществляется контейнерным и позвонковым методом.

Организованный сбор и регулярный вывоз крупногабаритных отходов на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района не осуществляется. На балансе МКП «Услуга» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью трактора с прицепом.

Основная масса ТБО в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района вывозится на свалку села Екатериновка, расположенную 1 км северо-западнее села. Площадь свалки 1,0 га.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО

Таблица № 2.6.2

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | в 1 км. на северо-запад от с. Екатериновка, кадастровый номер 3:36:0501000:479 |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 1 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 1 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс.м3 | 35 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 24,17 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | данные отсутствуют |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | отсутствует |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | отсутствует |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | отсутствует |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | отсутствует |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | отсутствует |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | - |
| 15 | Техническое и экологическое состояние объекта | удовлетворит. |

На территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района сети и сооружения централизованной канализации отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) в не канализованных жилых домах накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах, которые в большинстве своем не имеют гидроизоляции, что приводит к фильтрации сточных вод в поверхностные и грунтовые воды без очистки.

Вывоз жидких бытовых отходов (откачка септиков и туалетов) от населения частного сектора и юридических лиц осуществляет ООО «Центр благоустройство» по их заявкам на ОСК ст.Старощербиновской.

Тарифы на услугу по вывозу ТБО по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района

Таблица № 2.6.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 1-е п/г 2012 года | 2-е п/г 2012 года | 1-2-е п/г 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО |
| Тариф | на одного члена семьи руб. | 15 | 15 | 15 | 15 / 30 |
| Решение о приня-том тарифе №, дата |  | Решение совета Екатериновско-го сельского поселения Щербиновского района от 19.02.2010 № 3 | Решение совета Екатериновско-го сельского поселения Щербиновского района от 19.02.2010 № 3 | Решение совета Екатериновско-го сельского поселения Щербиновского района от 19.02.2010 №3 | Решение совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 19.02.2010 № 3; от 27.09.2013 № 5 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. -30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г. -30.06.2013 г. / 01.07.2013 г. 31.12.2013 г. |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры

## Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к

## объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28 декабря 2012 года, № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от                 22 января 2013 года № 94/2012-э, от 31июля 2013 года № 46/2013-э;

- для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28 декабря 2012 года, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22 января 2013 года №94/2012-э, от 31июля 2013года № 46/2013-э.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Екатериновского сельского поселения Щербиновского района направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Теплоэнерго», предоставляющее услуги теплоснабжения, предусматривает следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

ООО «Щербиновский коммунальщик», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов, повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация настоящей Программы и Программы энергос-бережения и энергоэффективности позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития Екатериновского сельского поселения

## Щербиновского района

Перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Основное место в структуре отраслей материального производства поселения, отведено сельскохозяйственному производству.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста объемов сельскохозяйственной продукции на основе укрепления финансовой устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства. В общем объеме производимой продукции поселения доля агропромышленного комплекса составляет более 79 процентов.

По предварительным расчетам прибыль за 2012 год по предприятиям АПК составила – 108 миллионов рублей.

Поступление доходов в бюджет поселения от сельхозпредприятий АПК, без учета крестьянско-фермерских хозяйств, за 2012 год составило около                  4 миллионов рублей.

К сожалению отрасль животноводства не получает развития в фермерских хозяйствах, хотя перспектив в этом направлении достаточно.

Одним из них является приобретение поголовья в рассрочку через «Кубаньплемподдержку».

Важная роль в аграрном секторе отводится личным подсобным и фермерским хозяйствам. Производством овощей, картофеля, яиц в поселении занимаются только малые формы хозяйствования, произведено мяса                     623 тысячи тонн, молока – 2080 тысяч тонн и плодов 15 тонн. Развивается тепличное хозяйство.

Промышленность Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлена перерабатывающими цехами ОАО имени Т.Г.Шевченко, производящими хлеб, муку. В 2012 году произведено хлеба 27 тонн, муки                    41 тонна.

Потребительская сфера поселения представлена сегодня                                23 стационарными объектами торговли с торговой площадью                           2054,5 квадратных метров; 1 объект бытового обслуживания.

Эта сфера развивается медленными темпами, но увеличивается объем бытовых услуг, в основном оказываемый субъектами малого бизнеса.

Экономическое развитие Екатериновского сельского поселения Щербиновского района находится в прямо пропорциональной зависимости от экономики района, поэтому на перспективу целесообразно рассматривать экономическую ситуацию в целом по району.

Стратегической целью инвестиционного развития муниципального образования Щербиновский район на период является реализация социально-экономических приоритетов и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения муниципального образования, на основе создания потенциала опережающего инвестиционного развития.

Основная задача развития агропромышленного комплекса – превращение существующего на территории муниципального образования Щербиновский район агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Перспективы экономического роста территории в дальнейшем развитии перерабатывающей промышленности – как в расширении производства уже имеющихся отраслей, так и в разработке новых направлений.

Одной из основных задач является возможность привлечь инвесторов для строительства перерабатывающих предприятий на территории муниципального образования Щербиновский район. Размещение и строительство перерабатывающих предприятий будет способствовать решению задач в области развития инфраструктуры сельских поселений.

Территория Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и всего Щербиновского района будет использоваться для обеспечения эффективного функционирования игорной зоны. Здесь планируется размещение объектов транспортной инфраструктуры: аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, объектов инженерной инфраструктуры, коммунально-складских помещений, а также предприятий, обслуживающих и обеспечивающих функционирование игровых заведений.

Размещение обслуживающего персонала игорной зоны с семьями предполагается на территории близлежащих населенных пунктов, в том числе и в селе Екатериновка, где планируется расселить 18000 человек и хуторе Любимов, где планируется расселить 12000 человек.

Планируемое значительное увеличение населения этих населенных пунктов даст толчок к интенсификации развития территории, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Это в свою очередь будет способствовать росту мест приложения труда и, следовательно, увеличению занятости трудоспособного населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, а также увеличению налоговых поступлений в бюджет поселения.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в поселение граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Екатериновского сельского поселения Щербиновского района будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика числен-ности населения | чел. | 3309 | 5725 | 8141 | 10557 | 12973 | 15389 | 27469 | 37130 |
| Жители трудос-пособного возраста | чел. | 1923 | 3326 | 4730 | 6134 | 7537 | 8941 | 15959 | 21573 |
| Жителей старше трудоспособного возраста | чел. | 606 | 1048 | 1490 | 1932 | 2374 | 2816 | 5027 | 6795 |
| Доля трудоспособ-ных от всей численности поселения | % | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 93,0 | 160,9 | 228,8 | 296,7 | 364,5 | 432,4 | 771,9 | 1043,4 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,4 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 339,4 | 271,5 |
| Средняя обеспечен-ность населения жилой площадью | м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |

Количественные значения перспективных показателей развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района рассчитаны в соответствии с генеральным планом и фактическими данными предоставленными администрацией.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана, концепции основных направлений социально экономического развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2020 года, программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэ-нергии | тыс. кВт. ч | 10542 | 10635 | 10727 | 10820 | 10912 | 11005 | 13595 | 14262 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 7530 | 7596 | 7662 | 7728 | 7795 | 7861 | 8018 | 8213 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 3012 | 3038 | 3065 | 3091 | 3118 | 3144 | 5578 | 6050 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 100,88 | 101,76 | 102,64 | 103,52 | 104,39 | 128,97 | 135,29 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 934 | 1759 | 1753 | 3116 | 3868 | 5307 | 14490 | 15540 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 21 | 39 | 39 | 69 | 86 | 118 | 323 | 346 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 914 | 1720 | 1714 | 3046 | 3782 | 5189 | 14167 | 15194 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 32 | 62 | 56 | 82 | 103 | 103 | 262 | 268 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 882 | 1658 | 1658 | 2965 | 3679 | 5086 | 13905 | 14926 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение (ГВС) | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 882 | 1658 | 1658 | 2965 | 3679 | 5086 | 13905 | 14926 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 188,23 | 187,57 | 333,44 | 414,00 | 567,99 | 1550,79 | 1663,15 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 59 | 92 | 125 | 153 | 182 | 237 | 518 | 808 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 55 | 79 | 104 | 126 | 146 | 187 | 390 | 573 |
| предприятия | тыс. м3 | 4 | 12 | 21 | 28 | 36 | 50 | 128 | 235 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 155,26 | 210,51 | 258,90 | 307,04 | 401,03 | 876,22 | 1366,12 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 102,34 | 263,69 | 480,21 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 43,48 | 130,15 | 303,18 |
| от предприятий | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 58,86 | 133,54 | 177,03 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | 15381,80 | 25518,60 | 35655,40 | 45792,20 | 45792,20 | 45792,20 | 55929,00 | 61660,00 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | 5154,0 | 5961,5 | 6769,0 | 7576,5 | 8384,0 | 9191,5 | 14365,8 | 19540,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | куб.м/ год | 4810,4 | 5506,2 | 6202,0 | 6897,8 | 7593,6 | 8286,6 | 13410,6 | 18534,6 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 115,67% | 131,33% | 147,00% | 162,67% | 178,34% | 278,73% | 379,12% |

Рост объемов отпуска тепловой энергии потребителям (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов, присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения

## коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района представлена в таблице № 4.1.1.:

Критерии доступности для населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023 гг | 2024-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 103,9 | 102,8 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 30500 | 32147 | 33722 | 35543 | 37427 | 39336 | 47902 | 54226 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 3195 | 3678 | 4197 | 4686 | 5206 | 5739 | 6228 | 6601 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 10,5 | 11,4 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 13,0 | 12,2 |

Как видно из таблицы № 4.1.1., в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2018 года. В соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи  и  распределения  э/энергии, газа, пара и горячей воды, далее  произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2,8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,8 - в возрасте старше трудоспособного, 0,4 –моложе трудоспособного.

В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения. Среднемесячная зарплата в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана социально-экономического развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, размещённого на сайте администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице № 4.1.2.

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 -2023 годы | 2024-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес. | 227 | 252 | 281 | 304 | 328 | 350 | 369 | 379 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./мес. | 138 | 169 | 207 | 243 | 283 | 325 | 366 | 400 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб./мес. | 796 | 883 | 985 | 1065 | 1147 | 1227 | 1292 | 1327 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб./мес. | 130 | 144 | 161 | 174 | 187 | 200 | 211 | 217 |
| платёж за отопление углём на 1 чел. | руб./мес. | 684 | 762 | 824 | 887 | 950 | 1000 | 1027 | 1074 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 году составили          227 руб. в месяц, к 2027 году  платеж вырастает до  379 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Член семьи, пользующийся газовым отоплением в 2013 году за месяц потратил 796 руб. за отопление, к 2027 году платёж вырастет до 1327 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013году составит 130 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 217 руб.

Платёж за отопление углём в 2013 году составил 684 руб., к концу             2027 года стоимость выросла до 1074 руб.

Платёж за холодную воду в 2013 году  равен 138 руб., к 2027 году стоимость платежа вырастет до 400 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп              «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года                        № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития Российской Федерации  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Екатериновского сельского поселения Щербиновского района каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.

Таблица № 4.3.1

| Индикаторы | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 год | 2024-2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал /чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. | 1,863 | 2,657 | 3,437 | 3,768 | 4,124 | 4,358 | 4,957 | 5,656 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | - | - | - | - | - | 4,044 | 4,957 | 5,656 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. | 231,159 | 234,363 | 235,783 | 236,574 | 236,574 | 236,574 | 237,081 | 237,230 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоро-нения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов (умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

## В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

## целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Екатериновского сельского поселения Щербиновского района возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по сбору и утилизации ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 годы | 2024-2028 годы | 2029-2032 годы | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 14044,80 | 1670,73 | 8571,53 | 6509,31 | 11291,41 | 48197,40 | 6501,64 | 118064,44 | 214851,27 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5., - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 3464,25 | 1507,53 | 5763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10735,76 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 6949,36 | 0,00 | 0,00 | 3953,65 | 8747,00 | 31708,90 | 5979,38 | 44810,85 | 102149,15 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 316,48 | 163,20 | 2807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3287,24 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 3314,71 | 0,00 | 0,00 | 2555,66 | 2544,41 | 16488,50 | 522,25 | 73253,59 | 98679,12 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 8810,00 | 15110,00 | 22080,00 | 25180,00 | 132500,00 | 134870,00 | 134870,00 | 473420,00 | Обосновывающие материалы, том 2 – Капитальные затраты по проектам системы |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 4380,00 | 7510,00 | 11610,00 | 13240,00 | 68390,00 | 69480,00 | 69480,00 | 244090,00 | водоснабжения. |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,00 | 4430,00 | 7600,00 | 10470,00 | 11940,00 | 64110,00 | 65390,00 | 65390,00 | 229330,00 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 4790,00 | 9490,00 | 16280,00 | 29880,00 | 34060,00 | 165400,00 | 184080,00 | 184080,00 | 628060,00 | Обосновывающие материалы, том 3 – Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 4790,00 | 9490,00 | 16280,00 | 29880,00 | 34060,00 | 165400,00 | 184080,00 | 184080,00 | 628060,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 3727,25 | 5184,35 | 6639,97 | 8910,29 | 9884,97 | 80315,95 | 104490,89 | 0,00 | 219153,68 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 1969,75 | 2543,51 | 3120,37 | 4511,95 | 5897,39 | 57654,35 | 76486,27 | 0,00 | 152183,60 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 1757,50 | 2640,84 | 3519,59 | 4398,34 | 3987,58 | 22661,60 | 28004,62 | 0,00 | 66970,08 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 6046,96 | 3023,53 | 0,00 | 12779,04 | Обосновывающие материалы, том 5. - п.4 - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 741,71 | 6046,96 | 3023,53 | 0,00 | 12779,04 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 130,62 | 165,58 | 630,62 | 165,52 | 0,00 | 4650,00 | 454,67 | 454,67 | 6651,68 | Обосновывающие материалы том 6. Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 40,2 | 57 | 40,2 | 57 | 0 | 0 | 355,20 | 355,20 | 904,80 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строи-тельство ПЗП | тыс. руб. | 90,42 | 108,582 | 90,42 | 108,52 | 0 | 0 | 99,47 | 99,47 | 596,88 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 0,00 | 0,00 | 5150,00 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 23434,38 | 26062,38 | 47973,83 | 68286,83 | 81158,10 | 437110,31 | 433420,73 | 437469,11 | 1554915,7 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 5750,48 | 8594,24 | 19201,91 | 16121,95 | 19137,39 | 126044,35 | 145966,27 | 69480,00 | 410296,59 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 17683,90 | 17468,14 | 28271,92 | 52164,88 | 62020,71 | 306415,96 | 287454,46 | 367989,11 | 1139469,1 |  |
| Отраслевые объекты районного значения, обслуживающие Екатериновское ГП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 0,00 | 0,00 | 5150,00 |  |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах                    1-6 Обосновывающих материалов.

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район на период 2012-2020 годов», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 04 мая 2012 года № 209, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях.

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), а также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой энергосбережение и повышение энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также в снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, при реализации мероприятий, предусмотренных программой, будет достигнут экономический эффект в размере  25069.2 тыс. руб. Расчет экономического эффекта выполнен для каждого случая снижения ресурсопотребления предусмотренного программой.

Мероприятия, предусмотренные ПКР на  2014 год, обеспечат снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013 года)  на                    165,06 руб./Гкал (или 7,23%)  при этом программой предусмотрено:

- снижение удельного расхода топлива на 3,31% (до 165,22 кг.у.т./Гкал против 170,88 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 31,11руб./Гкал;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку           1 Гкал предусмотрено программой на 2014 год – 44,79%  (от принятого в тарифе норматива - 53,5кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 133,95 руб/Гкал;

Снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии в плане              2032 года (в ценах 2030 года, принятыми в соответствии с прогнозом индексов-дефляторов цен) составит 432,25 руб./Гкал (или 9,89%)  при этом программой предусмотрено:

- снижение удельного расхода топлива на 7,11% (до 158,73 кг.у.т./Гкал против 170,88 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 128,31руб./Гкал;

- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку           1 Гкал предусмотрено программой  на 52,93 %  (от принятого в тарифе норматива - 53,5кВтчас/Гкал до 25,18 кВт/час)), что снижает стоимость                    1 Гкал тепловой энергии на 303,93 руб/Гкал;

Экономический эффект от перечисленных мероприятий составляет 2,7% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013 г. (в тарифе) | ожидаемое 2014 г. (в ценах 2013 г.) | план 2032 г. (в ценах 2030 г. - по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Снижение удельного расхода топлива | кг.у.т./Гкал | 170.88 | 165.22 | 158.73 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 29.07 | 119.89 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | руб./Гкал |  | 31.11 | 128.31 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 53.5 | 29.54 | 25.18 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | тыс.руб |  | 125.16 | 283.99 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 133.95 | 303.93 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. |  | 154.23 | 403.8 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. | руб./Гкал |  | 165.06 | 432.25 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 82 |  | 980 |
| объем потерь | тыс. м3 | 23 |  | 172 |
| Уровень потерь | % | 28% |  | 18% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | руб./м3 |  |  | 11,35 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 8036,8 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Получено энергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 15146 |  | 16507 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 4077 |  | 1531 |
| Уровень потерь | % | 27% |  | 9% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | руб./кВт |  |  | 1.46 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 16628.6 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 25069.2 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

## для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 года с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 года в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от  23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту. ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию Программы является глава Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, депутатами Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       В.Н.Желтушко